## Slide 1
第三和四章习题讨论
张 丙 印
《土力学》之习题课2
清华大学土木水利学院
岩 土 工 程 研 究 所

## Slide 2
2
第三、四章：习题讨论
主要内容：
  作业“云”云讲解
  方法讨论
  概念及难点
有效应力计算
附加应力计算
沉降计算
固结度计算

## Slide 3
3
方法及讨论 –有效应力计算与渗流固结
课堂讨论题1：有效应力计算与渗流固结
黏土
sat=20kN/cm3
砂土
sat=18kN/cm3
2m
4m
2m
不透水岩石
对如图所示的地层，地下水位与地面齐平，砂层中测压管的水位高出地面2m，
  a) 画出地层中的总应力，孔隙水压力和有效应力分布
  b) 让砂土中的测管水头迅速降低1m，画出水头降低后瞬间地层中的总应力，孔隙水压力和有效应力分布
  c)讨论：砂土中水头降低后，是否会在黏土层中发生渗流固结现象
  d) 如发生渗流固结现象，画出t=0时的超静孔隙水压力分布。

## Slide 4
4
方法及讨论 –有效应力计算与渗流固结
黏土
sat=20kN/cm3
砂土
sat=18kN/cm3
2m
4m
2m
不透水岩石
80
116
0
60
80
0
20
36
0
 u 
对如图所示的地层，地下水位与地面齐平，砂层中测压管的水位高出地面2m，
  a) 画出地层中的总应力，孔隙水压力和有效应力分布

## Slide 5
5
方法及讨论 –有效应力计算与渗流固结
黏土
sat=20kN/cm3
砂土
sat=18kN/cm3
1m
4m
2m
不透水岩石
80
116
0
 u 
60
70
0
50
20
46
0
30
对如图所示的地层，地下水位与地面齐平，砂层中测压管的水位高出地面2m，
  b) 让砂土中的测管水头迅速降低1m，画出水头降低后瞬间地层中的总应力，孔隙水压力和有效应力分布

## Slide 6
C）讨论：砂土中水头降低后，黏土层中是否发生渗流固结现象
总应力不变，无施加附加应力，不发生渗流固结
t=0时 、u、均无变化，所以不存在渗流固结
尽管 、u、均无变化，仍会发生渗流固结
A
B
C
提交
80
116
0
60
70
0
20
46
0
50
30
80
116
0
60
80
0
20
36
0
降低前
降低后
黏土
砂土
单选题
1分

## Slide 7
7
方法及讨论 –有效应力计算与渗流固结
d) 如发生渗流固结现象，画出t=0时的超静孔隙水压力分布。
60
70
0
50
t=0
黏土
sat=20kN/cm3
砂土
sat=18kN/cm3
1m
4m
2m
不透水岩石
t= （稳定渗流）
70
0
50
超静孔隙水压力
10
u超静=u-u静
u： t=0时的总孔压
u静： t=也即稳定渗流时的孔压
u-u静为需要消散的超静孔压，土层发生渗流固结

## Slide 8
8
方法及讨论 –有效应力计算与渗流固结
思考：当0<t< ，黏土层中的渗流方向如何确定？
60
70
0
50
t=0
黏土
sat=20kN/cm3
砂土
sat=18kN/cm3
1m
4m
2m
不透水岩石
t= （稳定渗流）
70
0
50
超静孔隙水压力
10

## Slide 9
9
方法及讨论 –附加应力计算
课堂讨论题2：有效应力计算与渗流破坏
 黏土
 砂土
1m
5m
对如图所示承受承压水作用的地层，土层参数为：
 砂土： sat=20kN/m3， k=10-3m/s
 黏土 ：sat=18kN/m3， k=10-7m/s
地下水位与地面齐平，黏土下部砂层中的测压管水位高出地面Δh=3m，
  a) 画出地层中的总应力，孔隙水压力和有效应力分布
  b) 计算土层发生流土破坏时的Δh？
砂土
Δh

## Slide 10
10
方法及讨论 –附加应力计算
课堂讨论题2： a）有效应力计算
 黏土
 砂土
1m
5m
 砂土： sat=20kN/cm3，k=10-3m/s
 黏土 ：sat=18kN/cm3，k=10-7m/s
砂土
Δh=3m
 u  (kPa)
20
110
10
90
10
20
思考：如果是渗透系数不同的两层黏土怎么计算？

## Slide 11
关于土层发生流土破坏的条件，下面说法最准确的是：
流土只会发生在表层砂土，判别条件为：icr =  砂/  w
流土只会发生在黏土层中，判别条件为：icr =  黏/  w
流土在砂土和黏土中均可能发生，用'A=0和'B=0联合确定
流土只会在黏土中发生，只用'B=0即可确定。
A
B
C
D
提交
 黏土
 砂土
1m
5m
砂土
Δh=？
B
A
单选题
1分

## Slide 12
12
方法及讨论 –附加应力计算
课堂讨论题2： b）土层发生流土破坏时的Δh？
 黏土
 砂土
1m
5m
 砂土： sat=20kN/cm3，k=10-3m/s
 黏土 ：sat=18kN/cm3，k=10-7m/s
砂土
Δh=?
发生在 砂土：
icr =  /  w=1  很难达到
发生在 黏土：
icr =  /  w=1 ？？？
 用有效应力计算

## Slide 13
13
方法及讨论 –附加应力计算
 黏土
 砂土
1m
5m
 砂土： sat=20kN/cm3，k=10-3m/s
 黏土 ：sat=18kN/cm3，k=10-7m/s
砂土
Δh=？
课堂讨论题2： b）土层发生流土破坏时的Δh？
B
B点总应力：B=110kPa
孔隙水压力：u=60+10h kPa
有效应力：B=50-10h
黏土层发生流土：  B=50-10h=0
 h=5m

## Slide 14
14
方法及讨论 –有效应力、孔隙水压力计算
地表下有一厚10m的饱和黏土层，饱和重度sat=18kN/m3，底面承受15m水头的承压水。若地面瞬时施加一大面积均匀堆载p0=50kPa，
课堂讨论题3：有效应力和孔隙水压力计算
1）定性画出黏土层中某时刻的总水头分布，并讨论渗流的方向？
2）计算100天内单位土层表面（1m2）排出的水量？
3）求100天时A点的孔隙水压力和有效应力？
15m
10m
砂层
p0=50kPa


A
cv=2.8310-3cm2/s
k=5.1410-8cm/s
地下
水位
5m

## Slide 15
15
1）黏土层中的总水头分布和渗流方向？
地下
水位
15m
静水头
10m
15
15
5
5
超静水头
渗流方向
总水头
10
15
20
15
t = 0
方法及讨论 –有效应力、孔隙水压力计算

## Slide 16
16
地下
水位
15m
> t >0
静水头
10m
15
15
渗流方向
0
0
超静水头
总水头
分界点
方法及讨论 –有效应力、孔隙水压力计算
1）黏土层中的总水头分布和渗流方向？

## Slide 17
17
地下
水位
15m
静水头
10m
15
15
0
0
超静水头
渗流方向
总水头
10
15
15
总渗流 = 稳定渗流+ 固结渗流
t = 
方法及讨论 –有效应力、孔隙水压力计算
1）黏土层中的总水头分布和渗流方向？

## Slide 18
18
2）计算100天单位面积（1m2）的渗流量？
总渗流量 Q= 稳定渗流量Q稳定+ 固结渗流量Q固结
Q稳定= vAt = kiAt = 2220.5cm3
Q固结= 0.5StA = SUtA
= 0.59.10.3510000 = 15925cm3
总渗流量 Q = 2220.5+15925 = 18145.5cm3
Q固结=黏土层孔隙压缩的一半
方法及讨论 –有效应力、孔隙水压力计算

## Slide 19
19
3）计算100天时A点的孔隙水压力和有效应力？
u总= u静+u超静=75+47.7 = 122.7kPa
u静=(12.5-5)10=75kPa
有效应力 =  - u总= 50+185-122.7 =17.3kPa
u总= u静+u超静
方法及讨论 –有效应力、孔隙水压力计算

## Slide 20
20
方法及讨论 – 固结度计算
在如图所示的厚10m的饱和黏土层表面瞬时大面积均匀堆载p0，若干年后用测压管分别测得土层中的孔隙水压力uA=51.6kPa、uB=94.2kPa、uC=133.8kPa、uD=170.4kPa，uE=198.0kPa
课堂讨论题4：固结计算
10m
不透水岩层
p0=150kPa


A
B
C
D
E
2m
2m
2m
2m
2m
Es=5.5MPa
k=5.1410-8cm/s
地下
水位
1）试估算此时黏土层的固结度，并计算此黏土层已固结了几年？
2) 再经过5年，则该黏土层的固结度将达到多少？黏土层在该5年内产生了多大的压缩量？

## Slide 21
单位：kPa
1）固结度计算：
150.0
S超静孔压
=2(31.6+54.2+73.8
+90.4+98/2)
=598
S初始超静孔压=1500
31.6
54.2
73.8
90.4
98.0
超静孔压
初始超静孔压
20
40
60
80
100
静水压
A
B
C
D
E
测管压力=
静水压+超静孔压
51.6
94.2
133.8
170.4
198.0
Ut=1-598/1500=0.601
21
方法及讨论 – 固结度计算

## Slide 22
2）固结年限计算：
Ut=0.601
思路：Ut  Tv t
查表Tv=0.29
t=3.25年
22
方法及讨论 – 固结度计算

## Slide 23
2）后续沉降量计算：
思路：t  Tv  Ut
S  St
查表Ut=0.861
t =3.25年+5年=8.25年
后5年产生的沉降量 St= (0.861-0.601)27.3
=7.1cm
23
方法及讨论 – 固结度计算