## Slide 1
第五章习题讨论课
张 丙 印
《土力学》之习题课3
清华大学土木水利学院
岩 土 工 程 研 究 所

## Slide 2
第五章：习题讨论课
主要内容：
  习题“云”讲解
  方法讨论
  概念及难点
作业中的问题评述
强度指标计算
应力路径
强度指标的应用

## Slide 3
3
【课堂讨论题1】：强度指标计算
某饱和正常固结黏性土的有效应力强度指标为：c=0，  =30。若将该黏土的土样先在围压力3=100kPa下固结，然后关闭排水阀，将3增大至200kPa进行不固结不排水试验，测得破坏时的孔压系数Af=0.5。
求该种情况的不排水抗剪强度指标。
方法及讨论 – 强度指标计算

## Slide 4
4
uf
200
1f


30
f
【分析】：
要求求取u和cu。不排水强度包线为水平线，u=0，cu为破坏莫尔圆半径
由题意知，破坏时3=200kPa，因此，本题的关键是确定1f
题目已知c=0， =30，破坏时Af=0.5
破坏时，有效应力莫尔圆和f线相切，满足有效应力极限平衡条件
总应力莫尔圆和有效应力莫尔圆相差uf。uf可用1f来表示
u=0
cu
f
3
有效应力
莫尔圆
破坏莫尔圆
方法及讨论 – 强度指标计算

## Slide 5
5
1）在围压力3=100kPa下排水固结：
3=1=100kPa，u=0
3=1=200kPa，u1=100kPa
总应力状态：3=200kPa，1f=200+1f
孔隙水压力：uf=u1+u =100+0.5 1f
可得有效应力状态：3=100-0.5 1f，1f=100+0.51f
【求解】：
2）围压力3增大至200kPa不固结：
3）不排水剪切至破坏状态：假设偏差应力为1f
满足极限平衡方程：
1f = 3tg2(45+/2)
代入已知条件，求解可得：1f=100kPa
不排水抗剪强度指标：u=0，cu=50kPa
三轴状态u =B[3+A(1-3)]，B=1.0，Af=0.5
方法及讨论 – 强度指标计算

## Slide 6
方法及讨论 – 强度指标计算
审题及应力变化过程：
a）分步跟踪应力状态变化 过程复杂时，可做表
b）孔隙水压力计算：
饱和土：B=1.0
常见已知条件：
正常固结黏土或砂土：cd=c=0
饱和黏土不排水强度指标：u=0
正常固结黏土：ccu=0
考试时写上！！
注意事项

## Slide 7
方法及讨论 – 强度指标计算
假设基本未知量：
f、 (1 -3)f、Af、uf
根据极限平衡列出方程，求解未知量
注意事项

## Slide 8
8
方法及讨论 – 应力路径
对饱和正常固结粘性土进行三轴剪切试验。先将试样在围压100 kPa下排水固结，再第一次关闭排水阀进行不排水剪切，当增加竖向压力1 = 100 kPa时测得试样中的孔隙水压力u = 50 kPa。打开排水阀门，使孔隙水压力完全消散，然后第二次关闭排水阀继续进行不排水剪切，增加竖向压力至1 ＝250 kPa时，试样发生破坏。假设整个试验过程中该土样的孔压系数A为常数。
试求：
(1) 分别画出上述试验过程的有效应力路径和总应力路径
【课堂讨论题2】：强度指标计算

## Slide 9
9
方法及讨论 – 应力路径
对饱和正常固结粘性土进行三轴剪切试验。先将试样在围压100 kPa下排水固结，再第一次关闭排水阀进行不排水剪切，当增加竖向压力1 = 100 kPa时测得试样中的孔隙水压力u = 50 kPa。打开排水阀门，使孔隙水压力完全消散，然后第二次关闭排水阀继续进行不排水剪切，增加竖向压力至1 ＝250 kPa时，试样发生破坏。假设整个试验过程中该土样的孔压系数A为常数。
试求：(1) 分别画出上述试验过程的有效应力路径和总应力路径
解：
孔压计算公式：
饱和土：B=1.0，
试验步骤 | 3 | 1 | u | 3 | 1 | p | p | q=q
围压100 kPa排水固结 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0
不排水剪，1 = 100 kPa | 100 | 200 | 50 | 50 | 150 | 150 | 100 | 50
排水，孔隙水压力完全消散 | 100 | 200 | 0 | 100 | 200 | 150 | 150 | 50
第二次关闭排水阀，不排水剪切至1＝250 kPa时破坏 | 100 | 250 | 25 | 75 | 225 | 175 | 150 | 75
表中单位：kPa

## Slide 10
10
方法及讨论 – 应力路径
试验步骤 | 3 | 1 | u | 3 | 1 | p | p | q=q
围压100 kPa排水固结 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0
不排水剪，1 = 100 kPa | 100 | 200 | 50 | 50 | 150 | 150 | 100 | 50
排水，孔隙水压力完全消散 | 100 | 200 | 0 | 100 | 200 | 150 | 150 | 50
第二次关闭排水阀，不排水剪切至1＝250 kPa时破坏 | 100 | 250 | 25 | 75 | 225 | 175 | 150 | 75
表中单位：kPa

## Slide 11
11
方法及讨论 – 应力路径
对饱和正常固结粘性土进行三轴剪切试验。先将试样在围压100 kPa下排水固结，再第一次关闭排水阀进行不排水剪切，当增加竖向压力1 = 100 kPa时测得试样中的孔隙水压力u = 50 kPa。打开排水阀门，使孔隙水压力完全消散，然后第二次关闭排水阀继续进行不排水剪切，增加竖向压力至1 ＝250 kPa时，试样发生破坏。假设整个试验过程中该土样的孔压系数A为常数。试求：
(2) 该土样破坏时的破坏面位置和作用在破坏面上的正应力（总应力）及剪应力;
(3) 若在第二次关闭排水阀后先增加3，再增加1至300 kPa时试样破坏，求此时的3
(4) 对该土进行一组固结不排水试验，求其总应力强度指标ccu和cu
【课堂讨论题2】：强度指标计算

## Slide 12
12
方法及讨论 – 应力路径
课堂讨论题2
(2) 该土样破坏时的破坏面位置和作用在破坏面上的正应力（总应力）及剪应力;

## Slide 13
13
方法及讨论 – 应力路径
课堂讨论题2
(3) 若在第二次关闭排水阀后先增加3，再增加1至300 kPa时试样破坏，求此时的3

## Slide 14
14
方法及讨论 – 应力路径
课堂讨论题2
(4) 对该土进行一组固结不排水试验，求其总应力强度指标ccu和cu

## Slide 15
15
方法及讨论 – 强度指标计算
对某正常固结黏性土试样进行三轴固结不排水试验，得c=0，=30。若试样在周围压力3=200kPa下进行固结不排水试验，试样破坏时的主应力差(1-3)f=165kPa。
求固结不排水总应力强度指标、破坏时试样内的孔隙水压力及相应的孔隙水压力系数、剪切破坏面上的法向总应力和剪应力。
【课堂讨论题3】：强度指标计算

## Slide 16
16
方法及讨论 – 强度指标计算
uf
200
1f =200+165
3
1f
30


a）总应力强度指标：
b）破坏时的孔隙水压力：
uf=Af(1-3)f=165Af
3=200-165Af 1f=365-165Af
c）剪切破坏面上的法向总应力和剪应力：
真正破裂面
Af=0.712 uf=117.5kPa
3=82.5kPa 1f=247.5kPa
n=n+uf=241.3kPa