## Slide 1: 土 力 学
期中复习

## Slide 2: 《土力学》期中考试
任课教师 | 考试地点(待定)
于玉贞 | 
张丙印 | 新水308
张建民 | 
胡黎明 | 
考试时间：2020年11月4日 星期三
上午 12:30~14:30

## Slide 3: 《土力学》期中考试
重点：基础部分
原则：
  难度与作业相当
  不要求死记硬背，但一些公式要记
题型（初定）：
  选择题 10题，30分
  判断题 10题，20分
  计算题 3题，50分

## Slide 4
内容复习

## Slide 5: 土的三大工程问题
渗透问题：
渗流、渗透破坏（管涌、流土）
变形问题：
沉降计算；沉降与时间的关系
强度问题：
土压力，边坡稳定，地基承载力，液化

## Slide 6: 土的工程性质
三大基本性质：
渗透特性：达西定律
变形特性：渗流固结理论；有效应力原理
强度特性

## Slide 7: 基本知识
土的三个特点：
碎散性、多相性、天然性
土的物理性质：
组成、状态、结构
土的应力计算：
自重应力、附加应力、有效应力原理

## Slide 8: 重点内容
土的物理性质指标：三相草图法
土的渗透定律和渗透破坏问题
达西定律、一维渗流计算
渗透力和渗透破坏、流土条件
地基沉降量计算以及与时间关系
土的压缩性指标与分层总和法计算沉降量
渗流固结理论、沉降量与时间的关系

## Slide 9: 第一章 土的物理性质
§1.1 土的形成
§1.2 土的三相组成
§1.3 土的物理状态
§1.4 土的结构
§1.5 土的压实性
§1.6 土的工程分类
第一章 土的物理性质

## Slide 10: §1.1 土的形成
风化作用：物理、化学、生物
搬运沉积方式：残积土、运积土
一般了解
第一章 土的物理性质

## Slide 11: §1.2 土的三相组成
固体颗粒
粒径级配：粒组，分析方法，级配曲线
级配良好：Cu，Cc ； 特征粒径
矿物成分：原生、次生(高岭、伊利、蒙脱)
颗粒形状和比表面积
土中水
结合水(强、弱)、自由水(重力、毛细)
土中气 (一般了解)
第一章 土的物理性质
重点

## Slide 12: §1.3 土的物理状态
物理性质指标
三相草图
试验指标：密度、土粒比重Gs、含水量w
常用指标：e, n, w, Sr, , Gs, sat, d, 
物理状态指标
粗粒土：密实度相对密度
细粒土：稠度 液性指数
黏性大小塑性指数
第一章 土的物理性质
重点：各物理量定义
重点

## Slide 13: §1.4 土的结构
粗粒土：单粒结构
细粒土：分散(片堆)结构、凝聚(片架)结构
结构性指标（了解）：
黏性土的灵敏度
黏性土的触变性
第一章 土的物理性质

## Slide 14: §1.5 土的压实性
细粒土：
相应于一定压实功存在最优含水量、最大干密度
压实标准：压实度
粗粒土：
不存在最优含水量
全干和饱和状态容易压实
压实标准：相对密度
第一章 土的物理性质

## Slide 15: §1.6 土的工程分类
分类依据：
粗粒土：级配组成
细粒土：矿物成分、亲水性 ( Ip )
分类标准（了解）：
水利部：粒径级配、塑性图(塑性指数、液限)
建设部：粒径级配、塑性指数
第一章 土的物理性质

## Slide 16: 第一章 土的物理性质
重点：
土的物理性质指标定义式
土的粒径级配曲线
土的三相草图与三相换算
土的物理状态指标
第一章 土的物理性质

## Slide 17: 第二章 土的渗透特性
§2.1 土的渗透性与渗透规律
§2.2 平面渗流与流网
§2.3 渗透力与渗透变形

## Slide 18: §2.1 土的渗透性与渗透规律
渗透定律：
达西定律：v = k i ，适用条件：层流
渗透系数
测定方法：常水头、变水头试验
影响因素：粒径级配、矿物成分、饱和度
第二章 土的渗透性与渗流问题
重点
重点：一维渗流计算

## Slide 19: §2.2 平面渗流与流网
平面渗流基本方程：Laplace方程
流网
等势线与流线
流网特征：正交性、曲边正方形
形状与水位无关
均质地基流网形状与渗透系数无关
用于求解水头、水力坡降、流速和渗流量
第二章 土的渗透性与渗流问题
重点：流网的特征

## Slide 20: §2.3 渗透力与渗透变形
渗透力：
孔隙水对土骨架的拖曳和推动力
方向与水力坡降一致
土体受力分析：
土骨架、土水整体为隔离体
渗透破坏：
流土：表层土、向上渗流，icr＝/w
管涌：Cu > 10， i > icr
第二章 土的渗透性与渗流问题
重点

## Slide 21: 第二章 土的渗透特性
重点：
达西定律：v = k i,
i =H/L, H为总水头差
多层土一维渗流计算
流网：等势线概念；特征
土体受力分析；渗透力的计算： j = i w
流土的发生条件，临界水力坡降
第二章 土的渗透性与渗流问题

## Slide 22: 第三章 土体中的应力计算
§3.1 概述
§3.2 有效应力原理
§3.3 地基的自重应力计算
§3.4 基底压力计算
§3.5 地基中的附加应力计算
§3.6 超静孔隙水压力与孔隙水压力系数
第三章 土体中的应力计算

## Slide 23: §3.1 概述
地基中常见的应力状态
侧限应力状态、平面应变状态、一般应力状态
应力计算的符号规定（同弹性力学相反）
正面上，同坐标轴正向相反为正
负面上，同坐标轴正向一致为正
应力莫尔圆的符号规定（同材料力学相反）
正应力压为正
剪应力逆时针为正
第三章 土体中的应力计算

## Slide 24: § 3.2 有效应力原理
饱和土体的有效应力原理：
两条内容
1.
2. 有效应力决定土体的强度与变形
第三章 土体中的应力计算
重点

## Slide 25: §3.3 地基的自重应力计算
水平地基中的有效自重应力：侧限应力状态
静水条件
均质地基
成层地基
地下水位的影响
稳定渗流条件：渗透力产生有效应力
两种隔离体取法：土水整体、土骨架
第三章 土体中的应力计算
重点

## Slide 26
第三章 土体中的应力计算
§ 3.4 基底压力计算
分布规律：
影响因素
-基础刚度、荷载性质、土体性质
简化计算：圣维南原理－线性分布
等效荷载：力、力矩平衡
注意修正

## Slide 27: § 3.5 地基中的附加应力计算
集中力作用：均质等向线弹性
布氏解－应力分布特征、应力泡
分布荷载作用
附加应力系数、影响因素
角点法：矩形、条形基础荷载
影响因素：
分层地基、各向异性－应力集中、应力扩散
第三章 土体中的应力计算
重点

## Slide 28: § 3.6 孔隙水压力与孔隙水压力系数
侧限应力状态
饱和土体渗流固结物理模型
三轴应力状态
孔压系数B：饱和度
孔压系数A：剪胀性
第三章 土体中的应力计算
重点

## Slide 29: 第三章 土体中的应力计算
重点：
有效应力原理
总应力、有效应力的计算；
自重应力：静水条件：水平、竖直；水下用浮重度
稳定渗流条件：两种隔离体
竖直方向自重应力的计算
附加应力
布氏解；叠加原理；影响因素: l/b, z/b，(x/b)
超静孔压计算
超静孔压(孔压系数)
第三章 土体中的应力计算

## Slide 30: 第四章 土的压缩性和地基沉降量计算
§4.1 土的压缩性
§4.2 地基最终沉降量的计算
—分层总和法
§4.3 地基沉降与时间的关系

## Slide 31: §4.1 土的压缩性
土的压缩性：压缩性指标
-p 曲线：侧限压缩模量、体积压缩系数
e-p曲线：压缩系数
e-lgp曲线：压缩(回弹)指数；先期固结压力
先期固结压力的图解法
原位压缩曲线的推求
第四章 土的压缩性和地基沉降量计算
重点
(e0, s)
(0.42e0, )
Cc, Ce=Const

## Slide 32: §4.2 地基最终沉降量的计算
基本假设  结果影响  修正
      材料力学：基底压力线性分布
      弹性力学：均匀连续各向同性弹性介质
      侧限应力状态，基础中点下应力分布
      主固结沉降：公式不计入Sd和Ss的影响
单一土层的沉降量计算
分层总和法
第四章 土的压缩性和地基沉降量计算
重点

## Slide 33
固结系数
时间因数
§4.3 地基沉降与时间的关系
第四章 土的压缩性和地基沉降量计算
一维渗流固结微分方程及其解答
假设条件
渗流固结微分方程
微分方程解答
固结度的概念
一点的固结度
土层平均固结度
重点：土层平均固结度

## Slide 34
计算公式
问题1：已知
求解
问题2：已知
求解
问题3：已知
量测
求解
渗流固结的工程问题：室内试验结果工程问题
§4.3 地基沉降与时间的关系
第四章 土的压缩性和地基沉降量计算
重点

## Slide 35: 第四章 土的压缩性和地基沉降量计算
重点：
土的压缩性：压缩性指标
分层总和法计算最终沉降量
基本原理：计算假设
计算方法：e~p曲线；e~lgp曲线
沉降与时间的关系：
土层平均固结度Ut；Tv、Cv
沉降计算：固结度 ~ 时间
第四章 土的压缩性和地基沉降量计算

## Slide 36: 《土力学》考前安排
作业：考前交齐作业
答疑：教师办公室
云答疑
作业云讲解 网络学堂、Email、微信