## Slide 1: 土 力 学
期末复习

## Slide 2
成绩组成
  期中考试 30；期末考试 50
  教学试验 15；作业、平时 5
注意
  作业、试验报告未在规定时间内交齐不得参加期末考试。

## Slide 3: 《土力学》期末考试
任课教师 | 考试地点
于玉贞 | 六教6A213
张丙印 | 六教6C101
张建民 | 六教6A205
胡黎明 | 六教6A211
考试时间：2021年1月4日 星期一
下午 2:30~4:30

## Slide 4: 《土力学》期末考试
重点：基础部分、灵活应用
原则：
  难度与作业相当
  不要求死记硬背，但一些公式要记
题型：
  选择题 10题， 30分
  判断题 10题， 20分
  计算题 3~4题，50分
  前四章约20~25分，无独立计算题

## Slide 5
内容复习

## Slide 6: 土的三大工程问题
渗透问题：
渗流、渗透破坏（管涌、流土）
变形问题：
沉降计算；沉降与时间的关系
强度问题：
土的抗剪强度
土压力，边坡稳定，地基承载力

## Slide 7: 第五章 土的抗剪强度
§5.1 土体破坏与强度理论
§5.2 土的抗剪强度的测定试验
§5.3 应力路径与破坏主应力线
§5.4 土的抗剪强度指标
§5.5 土的动强度与砂土的振动液化

## Slide 8
§5.1 土体破坏与强度理论
土的抗剪强度
  土的强度主要是抗剪强度
莫尔-库仑强度理论（三条内容）
  直剪试验与库仑公式
  应力状态与莫尔圆
  莫尔-库仑破坏准则
    土的极限平衡应力状态
    土破坏与否的判断
    滑裂面的位置
土的抗剪强度机理
  摩擦强度与黏聚强度
第五章 土的抗剪强度
重点

## Slide 9: §5.2 土的抗剪强度的测定试验
室内试验
  直剪仪：慢剪、固结快剪、快剪
  三轴仪：固结排水、固结不排水、不排水
  无侧限抗压仪：3 = 0的不排水三轴试验
  其他试验
野外测试
  十字板试验：测试软黏土不排水强度指标
  其他现场试验
第五章 土的抗剪强度
重点：不同类型三轴试验

## Slide 10: §5.3 应力路径与破坏主应力线
一. 应力路径
二. p-q平面上的应力路径与莫尔圆
三. 强度包线与破坏主应力线
sin  = tg；a = c cos 
四. 总应力路径与有效应力路径
  总应力状态与有效应力状态
  总应力路径与有效应力路径
五. 黏性土密度-有效应力-抗剪强度的唯一性关系
应力莫尔圆平移
应力点平移
第五章 土的抗剪强度

## Slide 11
一. 总应力指标与有效应力指标
二. 三轴试验强度指标
三. 直剪试验强度指标
四. 土的强度指标的工程应用
一般采用峰值强度；大变形问题采用残余强度
不同现场地基情况与施工条件
cd, d
cu, u=0
ccu, cu; c, 
cs , s
cq , q
ccq , cq
§5.4 土的抗剪强度指标
第五章 土的抗剪强度
重点

## Slide 12
  砂土液化及液化机理：
  孔压急剧升高；瞬间丧失承载能力
  影响砂土液化的因素：
  饱和度、组成、状态、结构等；粉细砂、粉土
  砂土液化的工程防治：加固、围封、桩/深基础
§5.5 土的动强度与砂土的振动液化
第五章 土的抗剪强度
Notes: 地震及基础振动，会使土的强度和承载力发生变化。大量建筑物失事，源于地基。
三种动荷载：周期、冲击和不规则

## Slide 13: 第五章 土的抗剪强度
重点：
莫尔－库仑强度理论
库仑公式，强度指标
极限平衡条件
强度包线与破坏主应力线
总应力指标与有效应力指标
莫尔圆与应力路径
强度指标：三轴试验强度指标间的关系
CD，CU，UU
第五章 土的抗剪强度

## Slide 14
§6.1 概述 - 挡土结构物及土压力
§6.2 静止土压力计算
§6.3 朗肯土压力理论
§6.4 库仑土压力理论
§6.5 两种土压力理论的比较
§6.6 几种常见的主动土压力计算
第六章 挡土结构物上的土压力

## Slide 15
§6.1 概述 - 挡土结构物及土压力
第六章 挡土结构物上的土压力
挡土墙及应用
挡土墙类型及土压力分布
墙体位移与土压力状态
本章核心问题:
三种状态土压力的计算
刚性挡土墙
柔性挡土墙
加筋挡土墙
静止土压力 E0
主动土压力 Ea
被动土压力 Ep

## Slide 16
§6.2 静止土压力计算
第六章 挡土结构物上的土压力
发生条件
基本方法
挡土墙和土体几乎不动，土体处于弹性平衡状态
土体相当于侧限状态下天然地基土的应力状态
静止土压力强度
静止土压力系数 经验公式（砂土和正常固结黏土）
总静止土压力大小和作用点

## Slide 17
§6.3 朗肯土压力理论
第六章 挡土结构物上的土压力
理论基础
适用条件及基本假定
郎肯主动土压力计算
郎肯被动土压力计算
半无限土体的主动和被动极限平衡应力状态
无黏性土和黏性土
主动和被动极限平衡条件
朗肯主动和被动土压力系数
土压力强度的分布
总土压力大小和作用点
破裂面方向
墙背垂直、光滑、填土面水平
墙后土体均处于极限平衡状态

## Slide 18
§6.3 朗肯土压力理论
第六章 挡土结构物上的土压力
重点
主动土压力系数
被动土压力系数
主动土压力强度
被动土压力强度
pp= g z Kp

## Slide 19
§6.4 库仑土压力理论
第六章 挡土结构物上的土压力
方法要点
无黏性土解析法
库仑土压力图解法
滑动楔体法: 刚性楔体，滑面上处于极限平衡状态
楔体静力平衡
基本图解法
库尔曼（Culmann）图解法
黏性填土图解法
无黏性土填土，填土面为平面
库仑土压力系数Ka、Kp

## Slide 20
§6.5 两种土压力理论的比较
第六章 挡土结构物上的土压力
分析方法
相同点：极限状态土压力理论
不同点
朗肯：极限应力法，墙后土体各点均处于极限平衡状态
库伦：滑动楔体法，墙后刚性楔体，滑面上极限平衡状态
朗肯：理想简单边界条件
库伦：较为复杂接近实际的边界条件
如果  = 0，直线滑裂面，两理论Ka, Kp相同
如果   0
朗肯偏大约10%，工程偏安全
库仑稍偏小（差别可忽略)
Ka
朗肯偏小可至几分之一
库仑偏大可达几倍
Kp
应用条件
计算误差：以水平填土为例

## Slide 21
§6.6 几种常见的主动土压力计算
第六章 挡土结构物上的土压力
填土上有荷载：连续荷载（朗肯、库仑）；
局部荷载（朗肯）
成层填土情况：朗肯；分布特点（γ 、 、c的不同组合）
填土中有水：对土重度、强度指标的影响；静水和渗流条件下的水压力、总应力和有效应力
坦墙：坦墙及产生第二滑裂面的条件；土压力计算（朗肯、库仑）
墙背形状有变化：倾角变化、减压平台
墙后填土受限制：新老土体
加筋土挡墙：工作原理、整体稳定性、内部稳定性
重点

## Slide 22
§7.1 概述 – 土坡与滑坡
§7.2 无黏性土坡的稳定分析
§7.3 黏性土坡的稳定分析
§7.4 总应力法与有效应力法
第七章 土坡稳定分析

## Slide 23
本章核心问题:
边坡稳定性分析方法
土坡及其实例
滑坡形式及实例
滑坡的主要诱因
第七章 土坡稳定分析
§7.1 概述–土坡与滑坡

## Slide 24
第七章 土坡稳定分析
§7.2 无黏性土坡的稳定分析
基于坡面单元分析
无渗流无限长坡
有沿坡渗流无限长坡
有穿过坡面渗流的情况
几种可能发生深层滑动的情况
沿坡面滑动
渗透水流未逸出土坡
部分浸水的无黏性土坡
非线性抗剪强度指标
Fs 减小约50%
影响与渗透力大小和方向相关
重点

## Slide 25
第七章 土坡稳定分析
§7.3 黏性土坡的稳定分析
黏性土坡失稳的特点
瑞典圆弧法
条分法基本原理
瑞典条分法
简化毕肖甫法
简布法
最危险滑动面的确定
接近于圆弧的深层滑动
整体圆弧法
条分法概念，土条受力分析
三种典型的条分法
重点

## Slide 26
第七章 土坡稳定分析
§7.3 黏性土坡的稳定分析
瑞典圆弧法
瑞典条分法
简化毕肖甫法

## Slide 27
第七章 土坡稳定分析
§7.3 黏性土坡的稳定分析
各种分析方法的比较
方法 |  | 瑞典圆弧法 | 瑞典条分法 |  | 毕肖普法 | 简布法
 |  | 整体圆弧法 | 圆弧条分法 |  |  | 普遍条分法
滑裂面形状 |  | 圆弧 | 圆弧 | 圆弧 |  | 任意
基本假设 |  | 整体刚体转动 | 忽略条间力 | 忽略条间竖向力 |  | 假定条间力位置
适用条件 |  |  = 0软黏土 | 均匀土体* | 均匀土体* |  | 任意土体
平衡条件 | 整体力矩 |  |  |  |  | 
 | 各条力矩 | - |  |  |  | 
 | 各条竖向力 | - |  |  |  | 
 | 各条水平力 | - |  |  |  | 
 | 底面法向力 | - |  | - |  | -
Fs计算精度评价 |  |  =0时准确 | 偏小10% | 一般情况较准确 |  | 准确
* 工程上也应用于具有不同土料分区的边坡。

## Slide 28
第七章 土坡稳定分析
§7.4 总应力法与有效应力法
基本概念：方法和指标要匹配
施工期土坡稳定分析：有效应力法的关键问题是孔隙水压力估算
稳定渗流期土坡稳定分析：坝体内各点的孔隙水压力均能由流网确定，原则上应该用有效应力法进行稳定分析
取土体整体为隔离体：不同区域重度的取值
取土骨架作为隔离体：关键是渗透力的计算；不同区域重度的取值

## Slide 29
第七章 土坡稳定分析
§7.4 总应力法与有效应力法
取土水整体为隔离体
以瑞典条分法为例
重点

## Slide 30
能推导无水和渗流情况无黏性土坡安全系数
掌握条分法基本原理，瑞典条分法和毕肖普法
了解简布法的基本假设和适用情况
理解安全系数的定义，最小安全系数的意义
掌握不同情况下稳定分析应采用的强度指标
第七章 土坡稳定分析
重点

## Slide 31
§8.1 地基失稳的形式和过程
§8.2 临塑荷载和临界荷载
§8.3 极限承载力计算
§8.4 地基承载力的确定方法
第八章 地基承载力

## Slide 32
第八章 地基承载力
§8.1 地基失稳的形式和过程
地基失稳工程案例
现场荷载试验
竖直荷载下地基的破坏形式
试验方法
p-s曲线：三个阶段的特点和对应的状态
两个界限荷载：临塑荷载和极限荷载
三种破坏形式：整体剪切破坏、局部剪切破坏、冲剪破坏
地基基础情况
地基破坏特征
p-s曲线的特征

## Slide 33
§8.2 临塑荷载和临界荷载
临塑荷载和临界荷载
定义，塑性区发展，特性
一般计算方法
条形均布荷载条件下的计算
浅基础及荷载简化、应力计算、极限平衡状态区域范围
极限平衡状态区最大深度计算
各种临界荷载的承载力系数
特例：＝0的情况
影响因素：外因，d、b；内因，、c、
pcr = p1/4 = p1/3 = 0 d+c
第八章 地基承载力
承载力系数Nc、Nq和Nγ都是内摩擦角φ的函数
重点

## Slide 34
§8.3 极限承载力计算
第八章 地基承载力
各种极限承载力公式比较
极限承载力的影响因素
外因： d和宽度b；内因： 、c、
滑动面上黏聚力产生的承载力
滑动土体自重产生的承载力
基底以上两侧超载产生的承载力
基本假定
分析方法
承载力系数
汉森公式
 | 基底光滑 | 基底下土刚性核 | 基底下土γ=0 | 滑动面只延伸到基底表面
普-瑞 |  |  |  | 
太沙基 |  |  |  | 
梅耶霍夫 |  |  |  | 

## Slide 35
§8.3 极限承载力计算
第八章 地基承载力
普朗德尔-瑞斯纳公式
地基的滑移线网
重点

## Slide 36
§8.4 地基承载力的确定方法
第八章 地基承载力
地基承载力的两种极限状态
地基的极限承载力
地基的容许承载力：稳定要求、沉降要求
地基承载力的确定方法（参考规范）
基本方法：容许承载力初值→沉降计算确定设计值
承载力公式法
现场原位试验法
深度和宽度修正

## Slide 37: 没有交齐作业和试验报告的同学 应在2021年1月3日星期日 下午5:00之前补齐！ 过期取消考试资格!
缺作业同学尽快和助教老师联系！
缺试验报告同学尽快和实验课老师联系！

## Slide 38: 《土力学》答疑安排
时间：
2021年1月3日 下午：15:00~17:00
2021年1月4日 上午：09:30~11:30
地点：新水300(待确定)
平时答疑：教师办公室
Email、微信
祝同学们期末考试取得好成绩！

## Slide 39: 《土力学》考前安排
作业：考前交齐作业
答疑：教师办公室
云答疑
作业云讲解 Email、微信