## Slide 1
清华大学土木水利学院
岩 土 工 程 研 究 所
张 丙 印
《土力学》之课程绪论
土力学及其特点

## Slide 2
【学堂在线：土力学MOOC】
https://next.xuetangx.com/course/THU08101000395/4230988
【爱课程：国家级精品资源共享课】
http://www.icourses.cn/coursestatic/course_2957.html
欢迎前往注册学习！
清华《土力学》课程全部教学内容和过程
课程全程实况录像
课程小测验、期末考试试卷及参考答案
课程作业和参考答案等
在线答疑、讨论
手机APP
网上在线教学资源

## Slide 3
什么是土？
土有哪些特点？
为什么要学习土力学？
土力学包括哪些内容？
如何学好土力学？
课程绪论：土力学及其特点

## Slide 4
一般概念中的土
绪论：什么是土？
地之吐生物者也。二象地之下、地之中，丨，物出形也。
- 《说文解字》
土字包括：地上植物部分、表土层、植物地下部分和底土层等多个层次。
隶书-小篆--金文---甲骨文---骨刻文

## Slide 5
土与人类
绪论：什么是土？
管仲： “地者，万物之本原，诸生之根苑也”
《诗经》：“普天之下，莫非王土，率土之滨，莫非王臣”
几大古文明中人类起源的传说：不约而同地认为人是上帝（神）用土创造的
中国传统文化中的五行：金木水火土

## Slide 6
土壤在自然界的位置
绪论：什么是土？
大气圈
水圈
岩石圈
生物圈
风化物
土壤圈
地下水
地球地壳部分：岩土
地球半径：6370km
岩土工程：10km-33km
其中土（风化岩石）涉及地球表面深度一般<1km

## Slide 7
土及其形成
绪论：什么是土？
土
岩石
风化、搬运、沉积
地质成岩作用
土是地球表面的整体岩石在大气中经受长期的风化作用而形成的、覆盖在地表上碎散的、没有胶结或胶结很弱的颗粒堆积物

## Slide 8
高山下的冲积锥群
风蚀蘑菇
土的形成过程
黄河冲积三角洲
输运

## Slide 9
工程与土力学中的土
绪论：什么是土？
砾石料 卵 石 砂 土 黏 土
（人工破碎）

## Slide 10
课程绪论：土力学及其特点
什么是土？ 
土有哪些特点？
为什么要学习土力学？
土力学包括哪些内容？
如何学好土力学？

## Slide 11
土体的特点
一般固体：
液体：
土体（散粒）：
可保持固定的形状
不具有特定的形状
具有一定但不固
定的形状
绪论：什么土及土力学有哪些特点？

## Slide 12
土体的特点
绪论：什么土及土力学有哪些特点？
岩石风化或破碎的产物，是非连续体
受力以后易变形，强度低
体积变化主要是孔隙变化
剪切变形主要由颗粒相对 位移引起
固相-土骨架
液相-水
气相-空气
受力后由三相共同承担
相间存在复杂的相互作用
孔隙水和孔隙气可流动
自然界的产物，存在自然变异性
非均匀性
各向异性
时空变异性
 碎散性
 三相性
 天然性

## Slide 13
课程绪论：土力学及其特点
什么是土？ 
土有哪些特点？ 
为什么要学习土力学？
土力学包括哪些内容？
如何学好土力学？

## Slide 14
土是工程中应用最广泛的建筑材料
土地是工程建设的基础和环境
土的性质十分复杂
土力学的重要性
对土工程性质认识的偏差可能会导致损失巨大的事故 ！！！
绪论：为什么要学习土力学？

## Slide 15
上海“楼倒倒”
事件： 2009年6月27日清晨，上海莲花南路西侧“莲花河畔景苑”小区一栋在建13层住宅楼整体倒塌，造成1名工人死亡，无人受伤（幸运：尚未交付使用）
惊奇：上部结构整体完整，尤其是“山寨牌”玻璃一块未碎
绪论：为什么要学习土力学？

## Slide 16
绪论：为什么要学习土力学？
上海“楼倒倒”
专家认定的原因：
楼北侧在短期内堆土过高，最高处达10米左右，紧邻大楼南侧的地下车库基坑开挖4.6米，大楼两侧的“压力差”使土体产生水平位移，水平力超过了桩基的抗侧剪能力，导致房屋倾倒覆

## Slide 17
“楼倒倒”被网友戏称“第9大建筑奇迹”
（1） 中国惊世大发现，环保拆楼法：十米堆土拆楼法！
（2） 给我一堆黄土 我能推到一栋大楼！
（3） 专家快帮帮我，我家边上正在造13层楼。估计比这 土堆重，我现在都不敢住了。
（4） 1楼：比萨塔斜了几百年了，咋还不倒呀？ 2楼：因为旁边没有“10米土堆”啊！
绪论：为什么要学习土力学？
上海“楼倒倒”

## Slide 18
万亨大厦基坑倒塌
绪论：为什么要学习土力学？
某大厦位于北京东二环，是一22层框剪结构商业办公楼，坑壁附近有：地铁线路、高层塔楼、多层居民楼等
基础埋深17.72m，基坑边坡一部分采用护坡桩加土层锚杆支护，其余部分复合土钉墙支护
2003年4月23日晚至24日晨倒塌
由于当时正值“非典”紧张时期，倒塌后，有关部门要求立即填满基坑，附近楼房清空，损失上亿元
基坑倒 塌录像

## Slide 19
绪论：为什么要学习土力学？
未来城市地下空间开发

## Slide 20
杭州地铁基坑事故
绪论：为什么要学习土力学？
时间：2008年11月15日下午3点
地点：杭州地铁1号线的起点站湘湖站，位于风情大道东侧
车站总长932m，宽21m。分为8个基坑施工，发生事故的为南北走向的2号基坑，基坑长107.8 m，宽21.05 m，深16.3 m
设计采用地下连续墙结合四道钢管支撑的支护方案

## Slide 21
西侧
杭州地铁基坑事故
绪论：为什么要学习土力学？

## Slide 22
杭州地铁基坑事故
绪论：为什么要学习土力学？
事故主要原因
1.土方超挖
2.支撑体系存在薄弱环节
3.监测工作处于失效状态
…
事故中的八名相关责任人被起诉，认定该八名被告人犯重大责任事故罪，分别处以三至六年刑期

## Slide 23
绪论：为什么要学习土力学？
日本泥石流室外试验
(神奈川县,1971年11月9-11日)
关东壤土： 风化花岗岩上火山灰堆积层

## Slide 24
现场泥石流实验布置和录像
绪论：为什么要学习土力学？
日本泥石流室外试验
9日15:00开始人工降雨
11日15:00降雨量达500mm，陡坡中的泥土突然以20-30m/s流出，斜坡崩塌，泥石流产生
滑坡事故现场录像

## Slide 25
泥石流推倒28米外的护栏，一直冲到55米外的水池中央，造成31人被埋，15人不幸遇难，11人受伤
死者当中： 实验人员 1人 参观者 10人 报社记者 1人 电视采访人员 3人
事故伤亡情况
绪论：为什么要学习土力学？

## Slide 26
案例总结（一）
绪论：为什么要学习土力学？
可归结为与土有关的
强度问题
上海“楼倒倒”
万亨大厦基坑倒塌
杭州地铁基坑事故
泥石流室外试验事故

## Slide 27
比 萨 斜 塔
绪论：为什么要学习土力学？
1173年：动工
1360年：再复工，至1370年竣工， 全塔共8层，高度为55m
1272年：复工，经6年，至7层， 高48m，再停工
1178年：至4层中，高约29m， 因倾斜停工

## Slide 28
比 萨 斜 塔
绪论：为什么要学习土力学？
目前：塔向南倾斜，南北两端沉降差1.80m，塔顶离中心线已达5.27m，倾斜5.5°
原因：
地基持力层为粉砂，下面为粉土和黏土层，强度低，变形大
1590年: 伽利略在此塔做 自由落体实验

## Slide 29
比 萨 斜 塔
绪论：为什么要学习土力学？
1838-1839：挖环形基坑卸载
1933-1935：基坑防水处理
基础环灌浆加固
1992年7月：加固塔身，用压重
法和取土法进行地
基处理
处理措施

## Slide 30
上海惊现“楼亲亲”
绪论：为什么要学习土力学？
上海浦东新区华夏二路心园西苑，17号和18号楼间原本有11cm的间隙，现发现在最顶层已经紧靠在一起，像在“接吻”。

## Slide 31
墨西哥城的地基沉降
处于四面环山的盆地中，古代原是一个大湖泊
表层为人工填土与砂夹卵石硬壳层，厚度5m
其下为超高压缩性淤泥质土，天然孔隙比高达7~12，天然含水量可高达650%，为世界罕见的软弱土，层厚达25m
据统计，在过去100年中，墨西哥城大约下陷了9.14米
绪论：为什么要学习土力学？
墨西哥城的地理变迁

## Slide 32
墨西哥城的地基沉降
绪论：为什么要学习土力学？
1904年落成，至今已有百余年的历史
严重下沉，沉降量高达4m
临近公路下沉2m，路面至艺术宫门前高差达2m。参观者需步下9级台阶，才能从公路进入艺术宫
地基沉降最严重的实例
墨西哥城艺术宫

## Slide 33
墨西哥城的地基沉降
绪论：为什么要学习土力学？
一座博物馆的不均匀沉降

## Slide 34
可归结为与土有关的
变形问题
意大利比萨斜塔
上海“楼亲亲”
墨西哥城地面的沉降
案例总结（二）
绪论：为什么要学习土力学？

## Slide 35
土坝，
高90m，
长1000m，
1975年建成
次年6月失事
美国Teton坝失事
绪论：为什么要学习土力学？

## Slide 36
Teton坝渗流破坏过程
绪论：为什么要学习土力学？
①
②
岸边溢洪道
Teton河

## Slide 37
绪论：为什么要学习土力学？
上午10:30
11:00
11:30
11:57
Teton坝破坏过程

## Slide 38
Teton坝失事现场现状
绪论：为什么要学习土力学？
损失
直接损失8000万美元，死14人，受灾2.5万人
5500起诉讼，涉及2.5亿美元
原因 渗透破坏：水力劈裂
冲蚀
坝体冲走留下的豁口
人工挖出的豁口

## Slide 39
1998年长江大堤
绪论：为什么要学习土力学？
98年洪水中的长江大堤和等待救援的灾民

## Slide 40
九江大堤决口
绪论：为什么要学习土力学？
1998年8月7日中午1时20分，九江大堤在位于城西4公里处发生决堤，顷刻间，大堤被撕开50多米的口子，江水直扑城区
溃口原因：堤基管涌
焦点词汇：豆腐渣工程
九江大堤沉船堵溃口

## Slide 41
98洪水长江堤防险情统计
共发生各种险情6000余处
绪论：为什么要学习土力学？

## Slide 42
可归结为与土有关的
渗透问题
美国Teton坝失事
98洪水长江堤防险情
案例总结（三）
绪论：为什么要学习土力学？

## Slide 43
土工结构物或地基
土
强度问题
变形问题
渗透问题
强度特性
变形特性
渗透特性
土力学可以解决工程实践问题，这正是土力学存在的价值以及我们学习土力学的目的
学习土力学的目的
绪论：为什么要学习土力学？

## Slide 44
课程绪论：土力学及其特点
什么是土？ 
土有哪些特点？ 
为什么要学习土力学？ 
土力学包括哪些内容？
如何学好土力学？

## Slide 45
土力学与其他学科的比较
绪论：什么土及土力学有哪些特点？
学 科 | 研 究 对 象 | 
理论力学 | 质点或刚体 | 理想物体
材料力学 | 单个弹性杆件（杆、轴、梁） | 连续固体
结构力学 | 若干弹性杆件组成的杆件结构 | 
弹性力学 | 弹性实体结构或板壳结构 | 
水力学 | 水 | 连续流体
土力学 | 土：天然的三相碎散堆积物 | 碎散材料

## Slide 46
土力学的特点
绪论：什么土及土力学有哪些特点？
连续介质 力学的知识
描述碎散体特性的理论
试验规律及工程实践经验
土力学：
研究土的渗透、变形和强度特性
以及与此有关的工程问题

## Slide 47
土力学发展的历史
1773-1776 Coulomb，强度理论，土压力理论
1856 Darcy：达西渗流定律
1857 Rankine ：朗肯土压力理论
1920 Prandtl：普朗特极限力承载公式
1921-1925 Terzaghi，有效应力原理及固结理论，出版《土力学》 土力学成为一门独立学科的标志
1936 第一届国际土力学及基础工程会议
1960’s后 现代土力学
萌
芽
时
期
古
典
时
期
现
代
绪论：什么土及土力学有哪些特点？

## Slide 48
土力学的主要内容
绪论：土力学包括哪些内容？
绪 论 土力学及其特点
第一章 土的物理性质与工程分类
第二章 土的渗透性和渗透破坏
第三章 土中应力计算
第四章 土的变形特性
第五章 土的强度
第六章 挡土墙土压力
第七章 土坡稳定分析
第八章 地基承载力

## Slide 49
课程绪论：土力学及其特点
什么是土？ 
土有哪些特点？ 
为什么要学习土力学？ 
土力学包括哪些内容？ 
如何学好土力学？

## Slide 50
注意土的基本特点：通过与其它材料对比
注重理论联系实际：通过现场观察与试验
注重正确学习方法 - 概念，原理，方法 - 内容间联系
- 要记忆，但不能死记
土力学的学习方法
绪论：如何学好土力学？

## Slide 51
绪论：如何学好土力学？
教学环节：讲课 (40学时)
实验课 (3次 8学时)
考核及成绩：50％ 期末考试 30％ 期中测验 5％ 平时表现
15％ 实验：预习＋操作＋报告
土力学课程的安排和要求

## Slide 52
《土力学》：国家级精品课程
土水学院：院级平台课－专业基础课
清华大学：最早的一类课、校级精品课程
北 京 市：精品课（2004年）
国 家 级：精品课（2006年）
精品资源共享课（2016）
精品在线开放课程课（2018）