## Slide 1
张 丙 印
《土力学》之第三章
清华大学土木水利学院
岩 土 工 程 研 究 所
土体中的应力计算

## Slide 2
本章提要
学习要点
第三章：土体中的应力计算
有效应力原理
土体中的应力计算
土体中的孔隙水压力计算
土体应力计算-弹性理论
有效应力原理与固结 -土水两相相互作用
第三章：本章概要
2

## Slide 3
强度问题
变形问题
应力状态及应力应变关系
自重应力
附加应力
基底压力计算
有效应力原理
修建筑物以前，地基中由土体重量所产生的应力
建筑物重量等外荷载在地基中引起的应力增量
土体中的应力计算
第三章：本章概要
3

## Slide 4
作业
3-1（假定水位骤降后，黏土和粉质黏土 层中孔隙水压力近似为0）
3-2
3-3
3-6
本章作业
本课程中所有计算均可取 g=10m/s2
第三章：本章概要
4

## Slide 5
第三章：土体中的应力计算
§3.1 地基中的应力状态
§3.2 有效应力原理
§3.3 地基的自重应力计算
§3.4 基底压力计算
§3.5 地基中的附加应力计算
§3.6 超静孔隙水压力与孔压系数

## Slide 6
应力正负号规定-应力计算
弹性力学
外法线同坐标轴一致的面称正面，反之为负面
正面上，同坐标轴正向一致为正
负面上，同坐标轴正向相反为正
土力学
正面上，同坐标轴正向相反为正
负面上，同坐标轴正向一致为正
+
+
X
Z
6
同弹性力学相同，但正负号相反 (注意：仅应力计算采用)
+
X
Z
+
zx
xz
z
x
xz
z
x
zx
§3.1 地基中的应力状态

## Slide 7
三维应力状态（一般应力状态）
地基中的应力状态（1）
y
yz
xy
zx
x
z
y
x
o
z
7
§3.1 地基中的应力状态

## Slide 8
三维应力状态（三轴应力状态）
地基中的应力状态（1）
试样
水压 力c
轴向力F
应变条件
应力条件
独立变量
8
§3.1 地基中的应力状态

## Slide 9
地基中的应力状态（2）
二维应力状态（平面应变状态）
y
yz
xy
zx
x
z
y
x
o
z
zx
z
xz
x
垂直于y轴断面的几何形状与应力状态相同
沿y方向有足够长度，l/b≧10
在x, z平面内可以变形，但在y方向没有变形
9
§3.1 地基中的应力状态

## Slide 10
地基中的应力状态（2）
二维应力状态（平面应变状态）
应变条件
应力条件
独立变量
10
§3.1 地基中的应力状态

## Slide 11
地基中的应力状态（3）
侧限应力状态：指侧向应变为零的一种应力状态
y
x
o
z


水平地基半无限空间体
半无限弹性地基内的自重应力只与Z有关
土质点或土单元不可能有侧向位移侧限应变条件
任何竖直面都是对称面
应变条件
11
§3.1 地基中的应力状态

## Slide 12
地基中的应力状态（3）
侧限应力状态：侧向应变为零的一种应力状态
应变条件
应力条件
独立变量
侧压力系数
12
§3.1 地基中的应力状态

## Slide 13
E、与位置和方向无关
理论：弹性力学解求解“弹性”土体中的应力
方法：解析方法优点：简单，易于绘成图表等
碎散体
非线性
弹塑性
成层土
各向异性
应力计算中对土的基本假定


εp
εe
加载
卸载
线弹性
连续介质
（宏观平均）
线弹性体
（应力较小时）
均质各向同性体
（土层性质变化不大）
13
§3.1 地基中的应力状态

## Slide 14
应力计算时应力正负号规定
地基中常见的应力状态
应力计算中土的基本假定
三维应力状态
三轴应力状态
平面应变状态
侧限应力状态
连续
弹性
均质各向同性
小 结
§3.1 应力状态及应力应变关系
14

## Slide 15
第三章：土体中的应力计算
§3.1 地基中的应力状态 
§3.2 有效应力原理
§3.3 地基的自重应力计算
§3.4 基底压力计算
§3.5 地基中的附加应力计算
§3.6 超静孔隙水压力与孔压系数

## Slide 16
太沙基和有效应力原理
有效应力原理的要点
讨论：有效应力原理的本质
有效应力原理
§3.2 有效应力原理
16

## Slide 17
太沙基 （Karl Terzaghi)
(1883-1963)
太沙基–土力学的奠基人
1921-1923年提出土的有效应力原理和土的固结理论，1925年出版经典著作《土力学》，首次将各种土工问题归纳成为系统的有科学依据的计算理论，奠定了他作为土力学创始人的地位
§3.2 有效应力原理
17

## Slide 18
对所受总应力，骨架和孔隙流体如何分担？
它们如何传递和相互转化？
它们对土的变形和强度有何影响？
外荷载  总应力 
土体是由固体颗粒骨架、孔隙流体（水和气）三相构成的碎散材料，受外力作用后，总应力由土骨架和孔隙流体共同承受
Terzaghi的有效应力原理和固结理论
有效应力原理
18
§3.2 有效应力原理

## Slide 19
外荷载  总应力 
饱和土中的应力形态
饱和土是由固体颗粒骨架和充满其间的水组成的两相体。受外力后，总应力分为两部分承担：
由土骨架承担，并通过颗粒之间的接触面进行应力的传递，称之为粒间应力
由孔隙水来承担，通过连通的孔隙水传递，称之为孔隙水压力。孔隙水不能承担剪应力，但能承受法向应力
19
§3.2 有效应力原理

## Slide 20
外荷载  总应力 A
a
a
接触点
Ps
Psv
A：
Aw：
As：
土单元的断面积
颗粒接触点面积竖向投影
孔隙水断面积竖向投影
a-a 断面竖向力平衡：
有效应力σ
 1
饱和土有效应力原理
20
§3.2 有效应力原理

## Slide 21
饱和土的有效应力原理
饱和土体内任一平面上受到的总应力可分为两部分σ和u，并且：
土的变形与强度都只取决于有效应力
一般地，
有效应力
总应力已知或易知
孔隙水压测定或计算
21
§3.2 有效应力原理

## Slide 22
有效应力原理的讨论
孔隙水压力的作用
有效应力的作用
简单实例
它在各个方向相等，只能使土颗粒本身受到等向压力，不会使土颗粒移动，导致孔隙体积发生变化。由于颗粒本身压缩模量很大，故土粒本身压缩变形极小
水不能承受剪应力，对土颗粒间摩擦、土粒的破碎没有贡献
因而孔隙水压力对变形强度没有直接影响，称为中性应力
22
§3.2 有效应力原理

## Slide 23
有效应力原理的讨论
孔隙水压力的作用
有效应力的作用
简单实例
是土体发生变形的原因：颗粒间克服摩擦相对滑移、滚动以及在接触点处由于应力过大而破碎均与有关
是土体强度的成因：土的凝聚力和粒间摩擦力均与有关
23
§3.2 有效应力原理

## Slide 24
有效应力原理的讨论
孔隙水压力的作用
有效应力的作用
简单实例
讨论：
海底与土粒间的接触压力哪一种情况下大？
1m
σz=u=0.01MPa
104m
σz=u=100MPa
24
§3.2 有效应力原理

## Slide 25
25
外荷载  总应力 A
a
a
课堂讨论：有效应力原理的不同形式
外荷载  总应力 A
a
a
§3.2 有效应力原理
更直观？

## Slide 26
= 1-n
26
外荷载  总应力 A
a
a
Psv
Ps
孔压u
a-a 断面竖向力平衡：
有效应力σ：
土颗粒的平均应力
= n
A：
Aw：
As：
土单元的断面积
颗粒截面的面积
孔隙水的断面积
课堂讨论：有效应力原理的不同形式
§3.2 有效应力原理

## Slide 27
27
a
a
a
a
两个公式是否正确？
两个公式中的有效应力是否含义相同？
哪个公式更适合土力学，为什么？
课堂讨论：有效应力原理的不同形式
讨
论
§3.2 有效应力原理

## Slide 28
28
课堂讨论：有效应力原理的不同形式
反映颗粒间的接触力大小，两种情况计算得到的有效应力相等
反映颗粒本身应力的大小，两种情况计算得到的有效应力相差巨大
讨论：
两公式计算的有效应力的差异？
1m
σz=u=0.01MPa
104m
σz=u=100MPa
§3.2 有效应力原理

## Slide 29
第三章：土体中的应力计算
§3.1 地基中的应力状态 
§3.2 有效应力原理 
§3.3 地基的自重应力计算
§3.4 基底压力计算
§3.5 地基中的附加应力计算
§3.6 超静孔隙水压力与孔压系数

## Slide 30
地基的自重应力
假定：水平地基  半无限空间体  半无限弹性体
有侧限应变条件  一维问题
定义：在修建建筑物以前，地基中由土体本身 的有效重量而产生的应力
目的：确定土体的初始应力状态
计算：
§3.3 地基的自重应力计算
30
1. 计算总应力
2. 计算孔隙水压力
3. 计算有效应力

## Slide 31
自重应力计算基本方法
竖直向总应力：等于单位面积上土 柱和水柱的总重量
i取值：
1 H1
2 H2
3 H3
z
sz
sx
sy
地面
地下水
31
非饱和土用天然重度
饱和土用饱和重度sat
纯水部分用水的重度w
孔隙水压力：根据实际地下水条件，区分静水条件和 稳定渗流条件等情况进行计算
§3.3 地基的自重应力计算 – 基本方法

## Slide 32
竖直向有效应力：
水平向自重应力：
32
1 H1
2 H2
3 H3
z
sz
sx
sy
地面
地下水
根据有效应力 原理计算:
K0为静止土压力系数，一般表示有效竖向与横向自重应力间的关系
§3.3 地基的自重应力计算 – 基本方法
自重应力计算基本方法

## Slide 33
分布规律
在每个土层中呈直线分布
在多层地基中呈折线分布
在土层分界面处（地下水位处）垂直应力发生转折
在土层分界面处水平应力发生突变
33
§3.3 地基的自重应力计算 – 基本方法
自重应力计算基本方法
 或
z
1 H1
2 H2
3 H3
z
sz
sx
sy
地面
地下水
垂直应力
水平应力

## Slide 34
静水条件
稳定渗流条件
地下水位
海洋土
毛细饱和区
34
§3.3 地基的自重应力计算
地基自重应力计算

## Slide 35
H1
H2
地面
地下水位
自重应力计算 - 地下水位
静水条件：地下水位
总应力：单位面积土柱和水柱的总重量
σ = H1+satH2
孔隙水压力：净水压强
u = wH2
有效应力：
σ = -u
= H1+(sat-w)H2
= H1+H2
σ=σ-u
u=wH2
u=wH2
H1
A
（-)
35
地下水位以上用天然重度
地下水位以下用浮重度
§3.3 地基的自重应力计算 – 地下水位

## Slide 36
H1
地面
A
地下水位
静水条件：水位下降
总应力：
σ = H1+satH2
孔隙水压力：
u = wH2
有效应力：
σ = -u 
地下水位下降会引起σ增大，土会产生压缩，这是城市抽水引起地面沉降的一个主要原因
H1
H2
u=wH2
σ=σ-u
(-)
u=wH2
地下水位下降引起σ增大的部分
36
自重应力计算 - 地下水位
§3.3 地基的自重应力计算 – 地下水位

## Slide 37
静水条件：海洋土
总应力：单位土柱和水柱的总重量
σ = wH1+satH2
孔隙水压力：净水压强
u = w(H1+H2)
有效应力：
σ = -u
= H2
H1
H2
=-u
u=w(H1+H2)
地面
水位
wH1
A
u=w(H1+H2)
(-)
37
自重应力计算 - 海洋土
§3.3 地基的自重应力计算 – 海洋土

## Slide 38
静水条件：毛细饱和区
H1
H2
σ=σ-u
地面
总应力：单位土柱和水柱的总重量
A
σ = H1+satH
孔隙水压力：净水压强
u = wH2
有效应力：
σ = -u
= H1+ satHc+ H2
毛细饱 和区
u=wH2
(+)
(-)
u=-wHc
Hc
H
u=wH2
(+)
(-)
H1
H1+satHc
38
自重应力计算 – 毛细水
§3.3 地基的自重应力计算 – 毛细水

## Slide 39
稳定渗流条件：
H
Δh
砂层（排水）
sat
向下渗流
H
Δh
砂层(承压水)
黏土层
sat
向上渗流
39
自重应力计算 – 稳定渗流
§3.3 地基的自重应力计算 – 稳定渗流

## Slide 40
稳定渗流条件：向上渗流
A
H
Δh
砂层(承压水)
sat
向上渗流
土水整体分析
总应力：单位土柱和水柱的总重量
σ = satH
孔隙水压力：净水压强
u = w(H+h)
有效应力：
σ = -u
= satH- wH-wh
=H - wh
渗透压力，向上渗流使得有效应力减小
40
自重应力情况 – 稳定渗流
§3.3 地基的自重应力计算 – 稳定渗流

## Slide 41
稳定渗流条件：向下渗流
A
土水整体分析
总应力：
σ = satH
孔隙水压力：
u = w(H-h)
有效应力：
σ = -u
= satH- wH+wh
=H + wh
H
h
sat
向下渗流
砂层（排水）
渗透压力，向下渗流使得有效应力增加
可导致土层发生压密变形，称渗流压密
41
自重应力情况 – 稳定渗流
§3.3 地基的自重应力计算 – 稳定渗流

## Slide 42
稳定渗流条件：向上渗流
A
H
Δh
砂层(承压水)
sat
向上渗流
总应力：
 = +u = H - wh+ w(H+h) = satH
孔隙水压力：净水压强
u = w(H+h)
有效应力：自重应力+渗透力
σ = H - wh
取土骨架为隔离体
自重应力:
渗透应力:
自重应力情况 – 稳定渗流
42
§3.3 地基的自重应力计算 – 稳定渗流

## Slide 43
第三章：土体中的应力计算
§3.1 地基中的应力状态 
§3.2 有效应力原理 
§3.3 地基的自重应力计算 
§3.4 基底压力计算
§3.5 地基中的附加应力计算
§3.6 超静孔隙水压力与孔压系数

## Slide 44
基底压力：基础底面传递给地基表面的压力，也称基底接触压力。
基底压力既是计算地基中附加应力的外荷载，也是计算基础结构内力的外荷载
基底压力计算
上部
结构
基础
地基
建筑物 设计
基础结构 的外荷载
基底反力
基底压力
附加应力
地基沉降变形
§3.4 基底压力计算
44

## Slide 45
基底压力的影响因素
刚度
形状
大小
埋深
大小
方向
分布
土类
密度
土层结构等
基底压力是地基和基础在上部荷载作用下相互作用的结果，受荷载条件、基础条件和地基条件的影响
荷载条件：
基础条件:
地基条件：
暂不考虑上部结构的影响，用荷载代替上部结构，使问题得以简化
§3.4 基底压力计算 – 影响因素
45

## Slide 46
抗弯刚度EI=∞ → M≠0
基础只能保持平面下沉不能弯曲
分布: 中间小, 两端无穷大
基础抗弯刚度EI=0 → M=0
基础变形能完全适应地基表面的变形
基础上下压力分布必须完全相同，若不同将会产生弯矩
条形基础，竖直均布荷载
基底压力的分布
弹性地基，完全柔性基础
弹性地基，绝对刚性基础
§3.4 基底压力计算 – 影响因素
46

## Slide 47
— 荷载较小
— 荷载较大
— 荷载很大
基底压力的分布
弹塑性地基，有限刚度基础
砂性土地基 黏性土地基
接近弹性解
马鞍型
倒钟型
§3.4 基底压力计算 – 影响因素
47

## Slide 48
简化计算方法：
假定基底压力按直线分布的材料力学方法
基底压力的简化计算
基底压力的分布形式十分复杂
圣维南原理： 基底压力分布的影响仅限于一定深度范围，之外的地基附加应力只取决于荷载合力的大小、方向和位置
§3.4 基底压力计算 – 计算方法
48

## Slide 49
b
l
P
b
P
b
l
P
b
l
P
o
x
y
b
P
b
P
基础形状与荷载条件的组合
矩形 条形
竖直中心 竖直偏心 倾斜偏心
P :单位长度上的荷载
49
§3.4 基底压力计算 – 计算方法

## Slide 50
矩形基础上的集中荷载
ex
x
y
ey
b
l
P
矩形面积偏心荷载
b
l
x
y
P
矩形面积中心荷载
单项偏心，偏心距e
50
§3.4 基底压力计算 – 计算方法

## Slide 51
e<b/6: 梯形
x
y
b
l
e
P
e=b/6: 三角形
e
x
y
b
l
P
e>b/6: 出现拉应力区
e
x
y
b
l
K
P
K=b/2-e
矩形面积单向偏心荷载
出现拉力时，应进行压力调整，原则：基底压力合力与总荷载相等
3K
51
§3.4 基底压力计算 – 计算方法

## Slide 52
b
e
P
P
Pv
Ph
倾斜偏心荷载
条形基础竖直偏心荷载
分解为竖直向和水平向荷载，水平荷载引起的基底水平应力视为均匀分布
其它荷载
§3.4 基底压力计算 – 影响因素
52

## Slide 53
基底压力分布的影响因素
基底压力的分布形式
简化计算方法
荷载条件
基础条件
地基条件
弹性地基
弹塑性地基
假定基底压力按直线分布的材料力学方法
小 结
§3.4 基底压力计算 – 小结
53

## Slide 54
第三章：土体中的应力计算
§3.1 地基中的应力状态 
§3.2 有效应力原理 
§3.3 地基的自重应力计算 
§3.4 基底压力计算 
§3.5 地基中的附加应力计算
§3.6 超静孔隙水压力与孔压系数

## Slide 55
地基中的附加应力
附加应力是由于修建建筑物之后在地基内新增加的应力，它是使地基发生变形从而引起建筑物沉降的主要原因
集中荷载作用下的附加应力
矩形分布荷载作用下的附加应力
条形分布荷载作用下的附加应力
圆形分布荷载作用下的附加应力
影响应力分布的因素
基本解
叠加原理
§3.5 附加应力计算
55

## Slide 56
集中荷载的附加应力
（P；x,y,z；R, α, β)
竖直集中力－布辛内斯克课题
y
yz
xy
zx
x
z
P
y
z
M
z
R
β
x
x
o
r
α

M
y

§3.5 附加应力计算 – 集中荷载
56

## Slide 57
法国数学家布辛内斯克（J. Boussinesq）1885年推出了该问题的理论解，包括六个应力分量和三个方向位移的表达式
教材P98~99页
集中荷载的附加应力
竖直集中力－布辛内斯克课题
其中，竖向应力z：
集中力作用下的
应力分布系数  查图3－23
§3.5 附加应力计算– 集中荷载
57

## Slide 58
P
集中荷载的附加应力
竖直集中力－布辛内斯克课题
σz与α无关，呈轴对称分布
§3.5 附加应力计算– 集中荷载
58
P作用线上
在某一水平面上
在r﹥0的竖直线上
z等值线-应力泡
垂直应力分布规律

## Slide 59
P
§3.5 附加应力计算– 集中荷载
59
竖直集中力－布辛内斯克课题
σz与α无关，呈轴对称分布
P作用线上
在某一水平面上
在r﹥0的竖直线上
z等值线-应力泡
垂直应力分布规律
集中荷载的附加应力

## Slide 60
P
§3.5 附加应力计算– 集中荷载
60
竖直集中力－布辛内斯克课题
σz与α无关，呈轴对称分布
P作用线上
在某一水平面上
在r﹥0的竖直线上
z等值线-应力泡
垂直应力分布规律
集中荷载的附加应力

## Slide 61
P
§3.5 附加应力计算– 集中荷载
0.1P
0.05P
0.02P
0.01P
应力泡
61
竖直集中力－布辛内斯克课题
σz与α无关，呈轴对称分布
P作用线上
在某一水平面上
在r﹥0的竖直线上
z等值线-应力泡
垂直应力分布规律
集中荷载的附加应力

## Slide 62
集中荷载的附加应力
水平集中力－西罗提课题
y
yz
xy
zx
x
z
y
z
x
o
P
M
x
y
z
r
R
β
M
α
§3.5 附加应力计算– 集中荷载
62

## Slide 63
p
M
矩形分布荷载的附加应力
矩形面积竖直均布荷载
角点下的垂直附加应力：B氏解的应用
P101页（3－24）
m=l/b, n=z/b
矩形竖直向均布荷载角点下的应力分布系数Ks：表3-5
§3.5 附加应力计算– 矩形分布荷载
63

## Slide 64
B A
C D
矩形内：
矩形外：
荷载与应力间满足线性关系
叠加原理
角点计算公式
任意点的计算公式
矩形分布荷载的附加应力
矩形面积竖直均布荷载
任意点的垂直附加应力—角点法
a b
A
B
C D
c d
§3.5 附加应力计算– 矩形分布荷载
64

## Slide 65
矩形分布荷载的附加应力
矩形面积竖直三角形分布荷载
pt
M
矩形面积竖直三角分布荷载角点下的应力分布系数：表3-6
o
§3.5 附加应力计算– 矩形分布荷载
65

## Slide 66
角点下的垂直附加应力：C氏解的应用
ph
矩形分布荷载的附加应力
矩形面积水平均布荷载
矩形面积作用水平均布荷载时角点下的应力分布系数：表3-7
Z
l
b
§3.5 附加应力计算– 矩形分布荷载
66

## Slide 67
条形分布荷载的附加应力
竖直线布荷载 - 弗拉曼解
- B氏解的应用
M


§3.5 附加应力计算– 条形分布荷载
67

## Slide 68
任意点的附加应力：F氏解的应用
条形分布荷载的附加应力
条形面积竖直均布荷载
条形面积竖直均布荷载的应力分布系数：表3-8
M
x
y
z


p
对l/b10的矩形荷载，其中部可近似按条形荷载计算
§3.5 附加应力计算– 条形分布荷载
68

## Slide 69
其它荷载的附加应力
条形面积其它分布荷载
P113页：表3-9、表3-10和表3-11
圆形面积均布荷载作用
圆心下的附加应力计算
P116页表3-14
§3.5 附加应力计算– 其它分布荷载
69

## Slide 70
K ——竖直集中荷载作用下 (图3-23 )
Ks ——矩形面积竖直均布荷载作用角点下 (表3-5)
Kt ——矩形面积三角形分布荷载作用角点下 (表3-6)
Kh ——矩形面积水平均布荷载作用角点下 (表3-7)
Kzs——条形面积竖直均布荷载作用时 (表3-8)
Kzt——条形面积三角形分布荷载作用时 (表3-10)
Kzh——条形面积水平均布荷载作用时 (表3-11)
K0 ——圆形面积均布荷载作用时园心点下 (表3-14)
KzL——条形面积梯形分布荷载作用时 (图3-38)
小 结
底面形状 荷载分布 计算点位置
K 
§3.5 附加应力计算– 小结
70

## Slide 71
上层软弱，下层坚硬
非均匀性-成层地基
轴线附近应力集中，σz增大
应力集中程度与土层刚度比有关
随H/b增大，应力集中减弱
上层坚硬，下层软弱
轴线附近应力扩散，σz减小
应力扩散程度与土层刚度比有关
随H/b的增大，应力扩散增强
H
E1
硬层 E2>E1
成层
均匀
H
硬层E1
E2<E1
成层
均匀
影响土中应力分布的因素
§3.5 附加应力计算– 影响因素
71

## Slide 72
非线性和弹塑性
影响土中应力分布的因素
对竖直应力计算值的影响不大
对水平应力有显著影响
变形模量随深度增大的地基
是一种连续非均质现象，在砂土地基中尤为常见
使应力向应力的作用线附近集中
Ex/Ez<1 时，Ex相对较小，不利于应力扩散  应力集中
Ex/Ez>1 时，Ex相对较大，有利于应力扩散  应力扩散
各向异性地基
72
§3.5 附加应力计算– 影响因素

## Slide 73
矩形面积水平均布荷载
条形面积竖直均布荷载
竖直
集中力
面积分
线积分：
竖直线布荷载
矩形面积竖直三角形荷载
圆形面积竖直均布荷载
矩形面积竖直均布荷载
宽度积分
l/b10
水平 集中力
面积分
满足叠加原理，可对各种特殊荷载和面积进行分解和组合，利用已知解求解
小 结
§3.5 附加应力计算– 总结
73

## Slide 74
第三章：土体中的应力计算
§3.1 地基中的应力状态 
§3.2 有效应力原理 
§3.3 地基的自重应力计算 
§3.4 基底压力计算 
§3.5 地基中的附加应力计算 
§3.6 超静孔隙水压力与孔压系数

## Slide 75
一维渗流固结模型及孔压系数
三轴应力条件下的孔压系数
超静孔隙水压力与孔压系数
§3.6 超静孔隙水压力与孔压系数
75

## Slide 76
附加有效应力计算
几种简单的情形：
侧限应力状态
三轴应力状态
附加应力z
土骨架
有效应力
孔隙水
孔隙压力u
外荷载
土骨架＋孔隙水
超静孔隙水压力
76
§3.6 超静孔隙水压力与孔压系数

## Slide 77
侧限应力状态及一维渗流固结
实践背景：大面积均布荷载
侧限状态的简化模型
附加应力情况 – 侧限压缩
p
σz=p


不透水 岩层
饱和 压缩层
p
K0 p
K0 p
土体不能发生侧向变形，称侧限状态
p
不变形的钢筒
§3.6 超静孔隙水压力与孔压系数–一维渗流固结模型
77

## Slide 78
钢筒
弹簧
水体
带孔活塞
活塞小孔大小
渗透固结过程
初始状态
边界条件
相间相互作用
侧限应力状态 – 太沙基渗压模型
物理模型
p
侧限条件
土骨架
孔隙水
排水顶面
渗透性大小
土体的固结
p
78
附加应力情况 – 侧限压缩
§3.6 超静孔隙水压力与孔压系数–一维渗流固结模型

## Slide 79
侧限应力状态 – 太沙基渗压模型
p
t = 0
附加应力: z = p
超静孔压: u = z = p
有效应力: z = 0
0< t <
附加应力: σz= p
超静孔压: u < p
有效应力: σz > 0
t  
附加应力: σz = p
超静孔压: u = 0
有效应力: σz = p
79
附加应力情况 – 侧限压缩
§3.6 超静孔隙水压力与孔压系数–一维渗流固结模型

## Slide 80
固结过程中，u和 随时间变化，固结过程的实质就是土中两种不同应力形态的转化过程
超静孔压力u是由外荷载引起的，它是超出静水压力以上的那部分孔隙水压力，u总=u静+u超静
侧限条件 t =0时的超静孔压在数值上等于外荷载增量，也即，孔压系数：
侧限应力状态及一维渗流固结
土体在受到外荷载后，产生超静孔隙水压力，超静孔隙水压力随时间逐步消散，土体骨架的有效应力逐渐增加，这一过程称土体的渗流固结
80
附加应力情况 – 侧限压缩
§3.6 超静孔隙水压力与孔压系数–侧限压缩状态的孔压系数

## Slide 81
三轴应力状态
1
3
2
1﹥2 = 3
三轴应力状态
等向压缩应力状态
偏差应力状态
81
附加应力情况 – 三轴应力状态
§3.6 超静孔隙水压力与孔压系数–三轴状态下孔压系数

## Slide 82
1
3
3
三轴应力状态
等向压缩应力状态
偏差应力状态
3
3
3
1-3
1-3
=
=
+
+
三轴应力状态
u
uB
uA
82
附加应力情况 – 三轴应力状态
§3.6 超静孔隙水压力与孔压系数–三轴状态下孔压系数

## Slide 83
三轴应力状态
关闭排水阀门，连接孔压传感器，施加围压，量测超静孔隙水压力 uB
施加(1 -)进行剪切时，关闭排水阀门。用孔压传感器量测剪切过程中产生的超静孔隙水压力 uA
试样
围压 力3
阀门
阀门
马达
横梁
量力环
百分表
量水管
孔压
量测
不固结不排水试验
83
附加应力情况 – 三轴应力状态
§3.6 超静孔隙水压力与孔压系数–三轴状态下孔压系数

## Slide 84
等向压缩应力状态
孔隙流体超静孔压uB
孔隙流体的体积变化：
土骨架体积变化：
不排水，不排气： ΔV1=ΔV2
3
3
3
uB
体积V
孔隙率n
孔隙流体和土骨架为弹性体，其体积压缩系数分别为Cf 和Cs
84
附加应力情况 – 三轴应力状态
土骨架有效附加应力：3-uB
§3.6 超静孔隙水压力与孔压系数–孔压系数B

## Slide 85
孔压系数B：
单位周压力增量引起的孔压增量
饱和土：Cf =CwCs  B  1.0
干 土 ：Cf >>Cs  B=0
非饱和土：B= 0-1之间
B是一个反映土饱和程度的指标
等向压缩应力状态
3
3
3
uB
体积V
孔隙率n
孔隙流体和土骨架为弹性体，其体积压缩系数分别为Cf 和Cs
85
附加应力情况 – 三轴应力状态
§3.6 超静孔隙水压力与孔压系数–孔压系数B

## Slide 86
偏差应力状态
0
0
体积V
孔隙率n
孔隙流体和土骨架为弹性体，其体积压缩系数分别为Cf 和Cs
uA
1-3
1-3
孔隙流体产生超静孔压uA
孔隙流体的体积变化：
土骨架体积变化：
有效附加应力
轴向
侧向
总应力增量
1-3
0
1-3-uA
-uA
86
附加应力情况 – 三轴应力状态
§3.6 超静孔隙水压力与孔压系数–孔压系数A

## Slide 87
土骨架体积变化：胡克定律
不排水，不排气： ΔV1=ΔV2
孔压系数A
偏差应力状态
0
0
体积V
孔隙率n
孔隙流体和土骨架为弹性体，其体积压缩系数分别为Cf 和Cs
uA
1-3
1-3
87
附加应力情况 – 三轴应力状态
§3.6 超静孔隙水压力与孔压系数–孔压系数A

## Slide 88
孔压系数A:
对饱和土, B=1
线弹性体: A = 1/3
剪胀： A  1/3
剪缩： A﹥1/3
剪切作用引起的孔压响应
A 是一个反映土体剪胀性强弱的指标，其大小与土性有关。 A不是常数，随加载过程而变化
偏差应力状态
0
0
体积V
孔隙率n
uA
1-3
1-3
88
附加应力情况 – 三轴应力状态
§3.6 超静孔隙水压力与孔压系数–孔压系数A

## Slide 89
纯剪应力状态
弹性体在承受纯剪荷载时不发生体积应变








89
附加应力情况 – 三轴应力状态
对孔压系数 A 的进一步解释
§3.6 超静孔隙水压力与孔压系数–孔压系数A

## Slide 90
S=1-3
S=1-3
=
+
+
等向压缩应力状态
纯剪应 力状态
纯剪应 力状态
90
附加应力情况 – 三轴应力状态
对孔压系数 A 的进一步解释
§3.6 超静孔隙水压力与孔压系数–孔压系数A

## Slide 91
三轴应力状态
三轴应力状态
等向压缩应力状态
偏差应力状态
u= uB+ uA
91
附加应力情况 – 三轴应力状态
§3.6 超静孔隙水压力与孔压系数–三轴状态下孔压系数

## Slide 92
小 结
渗流固结
侧限条件下的孔压系数
三轴条件下孔压系数A、B
土体在受到外荷载后，产生超静孔隙水压力并随时间逐步消散，土体骨架有效应力逐渐增加的过程
92
侧限条件t=0时的超静孔压在数值上等于外荷载增量，孔压系数
B 是一个反映土体饱和程度的指标
A 是一个反映土体剪胀性强弱的指标
§3.6 超静孔隙水压力与孔压系数–小结

## Slide 93
第三章：土体中的应力计算
§3.1 地基中的应力状态 
§3.2 有效应力原理 
§3.3 地基的自重应力计算 
§3.4 基底压力计算 
§3.5 地基中的附加应力计算 
§3.6 超静孔隙水压力与孔压系数 

## Slide 94
作业
3-1（假定水位骤降后，黏土和粉质黏土 层中孔隙水压力近似为0）
3-2
3-3
3-6
本章作业
本课程中所有计算均可取 g=10m/s2
第三章：本章概要
94