## Slide 1
土的压缩性与地基沉降计算
张 丙 印
《土力学》之第四章
清华大学土木水利学院
岩 土 工 程 研 究 所

## Slide 2
本章提要
本章特点
学习难点
第四章：土的压缩性与地基沉降计算
土的压缩性 -测试方法和指标
地基的最终沉降量-分层总合法
地基的沉降过程-饱和土渗流固结理论
有一些较严格的理论
有较多经验性假设和公式
应力历史及先期固结压力
不同条件下的总沉降量计算
渗流固结理论及参数
第四章：本章概要
2

## Slide 3
土的压缩变形问题
土的压缩性与地基沉降计算
试验方法
压缩性指标
沉降的大小
沉降的过程
土的压缩性测试方法
一维压缩性及其指标
地基的最终沉降量计算
饱和土体的渗流固结理论
3
第四章：本章概要

## Slide 4
作业
4-2
4-6
4-7 (1)(2)(3)(5)(6)
4
本章作业
第四章：本章概要

## Slide 5
§4.1 概述
§4.2 土的压缩性测试方法
§4.3 一维压缩性及其指标
§4.4 地基的最终沉降量计算
§4.5 饱和土体的渗流固结理论
第四章：土的压缩性与地基沉降计算

## Slide 6
墨西哥某宫殿
左部：1709年 右部：1622年 地基：20多米厚粘土
工 程 实 例
问题：
沉降2.2米，且左右两部分存在明显的沉降差。左侧建筑物于1969年加固
§4.1 概述
6

## Slide 7
墨西哥城的一幢建筑，可清晰地看见其发生的沉降及不均匀沉降。该地的土层为深厚的湖相沉积层，土的天然含水量高达 650 ％，液限 500% ，塑性指数 350 ，孔隙比为 15 ，具有极高的压缩性。
§4.1 概述
7
工 程 实 例

## Slide 8
工 程 实 例
Kiss
由于沉降相互影响，两栋相邻的建筑物上部接触
§4.1 概述
8

## Slide 9
工 程 实 例
基坑开挖，引起阳台裂缝
§4.1 概述
9

## Slide 10
新建筑引起原有建筑物开裂
§4.1 概述
10

## Slide 11
工 程 实 例
建筑物立面高差过大
§4.1 概述
11

## Slide 12
47m
39
150
194
199
175
87
沉降曲线(mm)
工 程 实 例
建筑物过长：长高比7.6:1
§4.1 概述
12

## Slide 13
压缩性测试
最终沉降量
沉降速率
§4.2 土的压缩性测试方法
§4.3 一维压缩性及其指标
一维压缩：基本方法
复杂条件：修正
一维固结
三维固结
室内：三轴压缩 侧限压缩
室外：荷载试验 旁压试验
§4.4 地基的最终沉降量计算
§4.5 饱和土体的渗流固结理论
概 述
主线、重点：一维问题！
§4.1 概述
13

## Slide 14
§4.1 概述 
§4.2 土的压缩性测试方法
§4.3 一维压缩性及其指标
§4.4 地基的最终沉降量计算
§4.5 饱和土体的渗流固结理论
第四章：土的压缩性与地基沉降计算

## Slide 15
土的变形特性测定方法
现场试验
荷载试验
旁压试验
三轴应力状态
三轴压缩试验
侧限压缩试验
其他特殊试验
室内试验
一维问题
§4.2 土的压缩性测试方法
15

## Slide 16
固结容器：
  环刀、护环、导环、透水石、加压上盖和量表架等
加压设备：杠杆比例1:10
变形测量设备
侧限压缩(固结)仪
支架
加压设备
固结容器
变形测量
§4.2 土的压缩性测试方法 – 压缩试验
16

## Slide 17
施加荷载，静置至变形稳定
逐级加大荷载
百分表
加压上盖
试样
透水石
护环
环刀
压缩
容器
侧限压缩试验
P1
s1
p
t
s
t
测定：
  轴向压缩应力
  轴向压缩变形
P2
s2
P3
s3
17
§4.2 土的压缩性测试方法 – 压缩试验

## Slide 18
侧限压缩试验
侧限变形（压缩）模量：
压缩曲线及特点
土的一般化的压缩曲线
1
Es
1
Ee
z= p
z
非线性
弹塑性
加载：
卸载和重加载：
18
§4.2 土的压缩性测试方法 – 压缩试验

## Slide 19
Casagrande 等1930年首先使用
试样采用圆柱形土样，用橡皮膜包裹，放在密封压力室的压力水中，施加轴向力，应力状态明确；变形量测简单
可控制排水条件；可完整的描述试样受力、变形和破坏的全过程；可进行不同应力路径的试验
三轴：同“单轴”对应，表明土样在三个方向受力
常规：同“真”对应，表明土样在两个方向受到相同压力（室压力）的作用，并非真正的三轴应力
常规三轴压缩试验
19
§4.2 土的压缩性测试方法 – 常规三轴压缩试验

## Slide 20
主机系统
稳压调压系统
量测系统
常规三轴 压缩试验仪
压力室
压力室 底座
主机马达
主机 框架
离合器
仪器组成
20
§4.2 土的压缩性测试方法 – 常规三轴压缩试验

## Slide 21
主机系统
稳压调压系统
量测系统
常规三轴 压缩试验仪
仪器组成
压力泵
或高压氮气瓶
调压阀
压力表
§4.2 土的压缩性测试方法 – 常规三轴压缩试验

## Slide 22
主机系统
稳压调压系统
量测系统
常规三轴 压缩试验仪
仪器组成
孔压
传感器
体变管
轴向位
移量测
轴向力 量测
22
§4.2 土的压缩性测试方法 – 常规三轴压缩试验

## Slide 23
常规三轴压缩试验仪
试样
水
稳压调压系统
排水管或
孔压量测
阀门
轴向活塞
有机玻璃罩
橡皮膜
透水石
顶帽
压力室 及试样
阀门
马达
横梁
量力环
百分表
23
§4.2 土的压缩性测试方法 – 常规三轴压缩试验

## Slide 24
常规三轴压缩试验
试验通常分为两个阶段：
施加周围压力c：
过程中，允许试样排水称为固结；不允许试样排水称为不固结
c
c
c
c
施加轴向力， 进行剪切：
c
c
c
c


过程中，允许试样排水称为排水；不允许试样排水称为不排水
24
§4.2 土的压缩性测试方法 – 常规三轴压缩试验

## Slide 25
常规三轴压缩试验
不固结不排水试验[UU] unconsolidated-undrained test
固结不排水试验[CU] consolidated-undrained test
固结排水试验[CD] consolidated-drained test
常规三轴压缩试验
conventional triaxial compression test
25
§4.2 土的压缩性测试方法 – 常规三轴压缩试验

## Slide 26
固结排水试验
试验过程：
试样
围压 力3
阀门
阀门
马达
横梁
量力环
百分表
量水管
施加围压 ，排水阀门始终打开，充分排水
施加(1 -)进行剪切，排水阀门始终打开。剪切速度慢足以使孔压消散
测定：
  轴向变形：轴向应变
  轴向力：轴向应力
  排水量：体积应变
26
§4.2 土的压缩性测试方法 – 常规三轴压缩试验

## Slide 27
典型试验结果
50
40
30
20
10
0
1 -3 (100kPa)
3 =2500kPa
1500
900
500
300
100
5 10
2
4
6
v (%)
1 (%)
300
500
900
1500
2500
与围压有关
非线性
剪胀性
糯扎渡高心墙堆石坝
心墙砾石土料试验结果
固结排水试验
27
§4.2 土的压缩性测试方法 – 常规三轴压缩试验

## Slide 28
与围压有关
非线性（弹塑性）
剪胀性
变形模量：
泊松比：
一般化的应力应变曲线
 弹性模量
固结排水试验
28
1
Ei
1
Et
土一般化的应力应变曲线
§4.2 土的压缩性测试方法 – 常规三轴压缩试验

## Slide 29
试验过程
施加围压 ，排水阀门始终打开，充分排水
施加(1 -)进行剪切，排水阀门关闭。用孔压传感器量测剪切过程中产生的超静孔隙水压力u
测定：
  轴向变形：轴向应变
  轴向力：轴向应力
  孔隙水压力
试样
围压 力3
阀门
阀门
马达
横梁
量力环
百分表
量水管
孔压
量测
固结不排水试验
29
§4.2 土的压缩性测试方法 – 常规三轴压缩试验

## Slide 30
典型试验结果：
20
15
10
5
0
1 -3 (100kPa)
3 =2500kPa
1500
900
500
300
100
5 10
4
8
12
u (kPa)
1 (%)
300
500
900
1500
2500
糯扎渡高心墙堆石坝
心墙砾石土料试验结果
与围压有关
非线性
剪切过程产生孔压
固结不排水试验
30
§4.2 土的压缩性测试方法 – 常规三轴压缩试验

## Slide 31
试验过程：
关闭排水阀门，连接孔压传感器，施加围压 ，量测超静孔隙水压力 uB
施加(1 -)进行剪切时，关闭排水阀门。量测剪切过程中产生的超静孔隙水压力 uA
试样
围压 力3
阀门
阀门
马达
横梁
量力环
百分表
量水管
孔压
量测
不固结不排水试验
测定：
  轴向变形：轴向应变
  轴向力：轴向应力
  孔隙水压力
31
§4.2 土的压缩性测试方法 – 常规三轴压缩试验

## Slide 32
32
应力特点
应力特点：
  试样是轴对称应力状态
  垂直应力一般是大主应力1
  侧向应力相等且为中、小主应力2=3
试样
水压力c
轴向力F
3=c
3=c
1
3=c
1 -3=F/A
§4.2 土的压缩性测试方法 – 常规三轴压缩试验

## Slide 33
常规三轴与侧限压缩试验
应力应变关系曲线的比较
常规三轴：
  存在破坏应力
侧限压缩试验：
  不存在破坏应力
  存在体积压缩极限
z=p
z
侧限压
缩试验
常规三
轴试验
§4.2 土的压缩性测试方法
33

## Slide 34
常规三轴与侧限压缩试验
变形模量 Et 与侧限变形模量 Es间的关系
则:
Et < Es
虎克定律
侧限条件
§4.2 土的压缩性测试方法
34

## Slide 35
土体变形的机理
弹性变形
接触点处弹性变形
弹性挠曲变形
颗粒翻转的可逆性
封闭气泡受压
塑性变形
大孔隙消失
接触点颗粒破碎
颗粒相对滑移
扁平颗粒断裂
土体的变形特性
土体的特点：散粒体
体应变主要由孔隙体积变化引起
剪应变主要由土颗粒的大小和排列形态变化引起
§4.2 土的压缩性测试方法
35

## Slide 36
土的本构模型
1
E
1-3
f
1
1-3
1
1
2
1-3
1
1
2
3
4
线弹性-理想塑性
非线性弹性
弹塑性
§4.2 土的压缩性测试方法
36

## Slide 37
§4.1 概述 
§4.2 土的压缩性测试方法 
§4.3 一维压缩性及其指标
§4.4 地基的最终沉降量计算
§4.5 饱和土体的渗流固结理论
第四章：土的压缩性与地基沉降计算

## Slide 38
一维压缩性及其指标
 - p 曲线
e - p 曲线
e - lg p 曲线
先期固结压力
原位压缩曲线及原位再压缩曲线
由侧限压缩试验整理得到的三条常用曲线
§4.3 一维压缩性及其指标
38

## Slide 39
侧限压缩试验
百分表
试样
环刀
P1
S1
p
t
s
t
P2
S2
P3
S3
已知：
  试样初始高度H0
  试样初始孔隙比e0
试验结果：
  每级压力p作用下，试样的压缩变形S
39
§4.3 一维压缩性及其指标 - -p曲线

## Slide 40
初始
加载
卸载
再加载
一次
加载
侧限压缩试验
卸载和再加载曲线
p
在试验曲线的卸载和再加载段，土样的变形特性同初始加载段明显不同，前者的刚度较大
在再加载段，当应力超过卸载时的应力p时，曲线逐渐接近一次加载曲线
卸载和再加载曲线形成滞回圈
40
§4.3 一维压缩性及其指标 -  - p曲线

## Slide 41
侧限压缩试验
应力历史及影响
土体在历史上所承受过的应力情况（包括最大应力等）称为应力历史
初始
加载
卸载
再加载
p
应力历史的影响非常显著
土样在A和B点所处的应力状态完全相同，但其变形特性差别很大
A
B

41
§4.3 一维压缩性及其指标 -  - p曲线

## Slide 42
 - p曲线
初始加载Es
卸载和重加载Ee
体积压缩系数：单位压应力变化引起的单位体积的体积变化
侧限压缩（变形）模量 kPa ，MPa
42
1
Es
1
Ee
p
 =s/H0
侧限时有:
1= v=s/H0
H0
s
§4.3 一维压缩性及其指标 -  - p曲线

## Slide 43
1
e0
e
孔隙
固体
颗粒
H0
S
e
侧限压缩试验
由三相草图：
可得到e - p关系
43
§4.3 一维压缩性及其指标 - e - p曲线

## Slide 44
e - p曲线
e
p
0
100
200
300
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
e
p(kPa)
不同土的压缩系数不同，a越大，土的压缩性越大
同种土的压缩系数a不是常数，与应力 p 有关
通常用a1-2即应力范围为100-200 kPa的a值对不同土的压缩性进行比较
压缩系数 kPa-1，MPa-1
44
§4.3 一维压缩性及其指标 - e - p曲线

## Slide 45
e - p 曲线–压缩系数a
土的类别 | a1-2 (MPa-1)
高压缩性土 | >0.5
中压缩性土 | 0.1-0.5
低压缩性土 | <0.1
压缩系数a1-2常用作比较土的压缩性大小
压缩系数：
0
100
200
300
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
e
p
e
p(kPa)
45
§4.3 一维压缩性及其指标 - e - p曲线

## Slide 46
压缩系数
侧限压缩模量
体积压缩系数
压缩指标间的关系
1
e0
e
孔隙
固体
颗粒
e
46
§4.3 一维压缩性及其指标 - e - p曲线

## Slide 47
Ce
100
1000
0.6
0.7
0.8
0.9
e
Cc
1
1
p (kPa)
e – lg p曲线
Ce
回弹指数 （再压缩指数）
Ce << Cc
一般Ce ≈ 0.1-0.2Cc
特点：在压力较大部分， 接近直线段
指标：
反映了土的应力历史
压缩指数
47
§4.3 一维压缩性及其指标 - e - lg p曲线

## Slide 48
指标 | 名称 | 定义 | 曲线
Es | 侧限压缩模量 | p/ |  - p曲线
mv | 体积压缩系数 | v/p | 
a | 压缩系数 | -e/p | e - p曲线
Cc | 压缩指数 | -e/(lgp) | e - lg(p)曲线
Ce | 回弹指数 | -e/(lgp) | 
侧限压缩试验指标汇总
48
§4.3 一维压缩性及其指标 - e - lg p曲线

## Slide 49
先期固结压力
先期固结压力：土层历史上所经受到的最大压力p
p= s ：正常固结土
p> s ：超固结土
p< s ：欠固结土
OCR=1：正常固结
OCR>1：超固结
OCR<1：欠固结
超固结比：
如土层当前承受的自重压力为s
相同s 时，一般OCR越大，土越密实，压缩性越小
49
§4.3 一维压缩性及其指标 - 先期固结压力

## Slide 50
e
p(lg)
正常固结土的原位压缩曲线：直线
正常固结土初始压缩曲线
50
§4.3 一维压缩性及其指标 - 先期固结压力

## Slide 51
e
p(lg)
在先期固结压力p附近发生转折，据此可确定p
先期固结压力
B
A
C
D
p
AB：沉积过程，到B点应力为p
BC：取样过程，应力减小，先期固结压力为p
CD：压缩试验曲线，开始段位于再压缩曲线上，后段趋近原位压缩曲线
原位压缩曲线
沉积过程
取样过程
压缩试验
51
§4.3 一维压缩性及其指标 - 先期固结压力

## Slide 52
e
p(lg)
C
D
在e-lgp曲线上，找出曲率最大点m
作水平线m1
作m点切线m2
作m1,m2 的角分线m3
m3与试验曲线的直线段交于点B
B点对应于先期固结压力p
m
rmin
1
2
3
p
先期固结压力p的确定
Casagrande 法
A
B
52
§4.3 一维压缩性及其指标 - 先期固结压力

## Slide 53
原位压缩及原位再压缩曲线
水位上升
土层剥蚀
冰川融化
引起卸载，使土处于 回弹状态
正常固结土:
超固结土:
原状土的原位压缩曲线：
客观存在的，无法直接得到
？
 沉积ab
 取样bb
 室内试验bcd
e
p(lg)
a
b
c
b
d
d
f
原状土的原位再压缩曲线：
客观存在的，无法直接得到
？
53
§4.3 一维压缩性及其指标 – 原位压缩曲线

## Slide 54
原位初始压缩曲线的推求
基本假定：
  取样后不回弹，即土样取出后孔隙比保持不变，(e0 ,s)点位于原状土初始压缩或再压缩曲线上
  压缩指数Cc和回弹指数Ce为常数
  试验曲线上的0.42e0点不受到扰动影响，未受扰动的原位初始压缩曲线也应相交于该点
54
§4.3 一维压缩性及其指标 – 原位压缩曲线

## Slide 55
0.1 1 10 p(100kPa)
1.0
0.8
0.6
0.4
e
e0
0.42e0
扰动增加
原状样
重塑样
不同扰动程度试样的室内压缩曲线
55
§4.3 一维压缩性及其指标 – 原位压缩曲线

## Slide 56
正常固结土原位压缩曲线的推求
正常固结土先期固结压力p=s
B(e0 ,p)位于原位压缩曲线上
以0.42e0在压缩曲线上确定C点
通过B、C两点的直线即为所求的原位压缩曲线
正常固结土推定方法
56
§4.3 一维压缩性及其指标 – 原位压缩曲线
p(lg)
e
p= s
原位压缩曲线
e0
B
0.42e0
C

## Slide 57
p
超固结土原位再压缩曲线的推求
超固结土推定方法
原位再压 缩曲线
57
§4.3 一维压缩性及其指标 – 原位压缩曲线
s
B
0.42e0
C
p(lg)
e
e0
D
确定p , s的作用线
因为p>s，点D(e0 , s)位于再压缩曲线上
过D点作斜率为Ce的直线DB，DB为原位再压缩曲线
以0.42e0在压缩曲线上确定C点，BC为原位初始压缩曲线
DBC即为所求的原位再压缩和压缩曲线
Ce
1

## Slide 58
小 结
 - p 曲线
e - p 曲线
e – lg p 曲线
先期固结压力
原位压缩曲线及原位再压缩曲线
由侧限压缩试验整理得到的三条常用曲线
58
§4.3 一维压缩性及其指标

## Slide 59
§4.1 概述 
§4.2 土的压缩性测试方法 
§4.3 一维压缩性及其指标 
§4.4 地基的最终沉降量计算
§4.5 饱和土体的渗流固结理论
第四章：土的压缩性与地基沉降计算

## Slide 60
t
S
粘性土地基的沉降量S由机理不同的三部分沉降组成：
初始瞬时沉降 Sd ：在不排水条件下，由剪应变引起侧向变形导致
主固结沉降 Sc ：由超静孔压消散导致的沉降，通常是地基变形的主要部分
次固结沉降 Ss ：由于土骨架的蠕变特性引起的变形
黏性土地基的沉降类型
Sd ：初始瞬时沉降
Ss: 次固结沉降
Sc：主固结沉降
总变形：
60
§4.4 地基的最终沉降量计算

## Slide 61
地基的最终沉降量计算
最终沉降量S∞：
t∞时地基最终沉降稳定以后的最大沉降量，不考虑沉降过程。
以一维侧限应力状态土的压缩特性为基础的分层总和法
计算方法：
61
§4.4 地基的最终沉降量计算
不可压缩层
可压缩层
σz=p
p

## Slide 62
地基的最终沉降量计算
单一土层一维压缩问题
地基最终沉降量分层总和法
地基沉降计算的若干问题
62
§4.4 地基的最终沉降量计算

## Slide 63
H
H/2
H/2
 , e1
单一土层一维压缩问题
计算简图
σz= p
（a）e - p曲线
（b）e - lgp曲线
63
§4.4 地基的最终沉降量计算 - 单一土层
p
压缩前
压缩后

## Slide 64
计算公式：e – p 曲线
单一土层一维压缩问题
e
e1
e2
p1
p2
p
p
自重应力状态
附加应力状态
64
§4.4 地基的最终沉降量计算 - 单一土层

## Slide 65
优点:
  可使用推定的原位压缩和再压缩曲线
  可考虑土层的应力历史，区分正常固结土和超固结土分别进行计算
计算公式：e - lg p 曲线
单一土层一维压缩问题
65
§4.4 地基的最终沉降量计算 - 单一土层

## Slide 66
计算公式：e - lgp曲线-正常固结土
单一土层一维压缩问题
可使用推定的原位压缩曲线的Cc值进行计算：
66
§4.4 地基的最终沉降量计算 - 单一土层
p(lg)
推定的原位压缩曲线
实验室试验结果
Cc
C
B
e1
e2
p1
p2
e

## Slide 67
计算公式：e - lgp曲线-超固结土
单一土层一维压缩问题
可使用推定的原位压缩和再压缩曲线的Cc和Ce值进行计算：
当 p2 >p
当 p2< p
67
§4.4 地基的最终沉降量计算 - 单一土层
推定的原位压缩曲线
推定的原位再压缩曲线
Cc
Ce
p(lg)
C
B
e1
e2
p1
p2
e
p
A

## Slide 68
e
p
计算步骤：
单一土层一维压缩问题
确定：
查定：
算定：
以公式 为例
e1
e2
p
p1
p2
68
§4.4 地基的最终沉降量计算 - 单一土层
H
H/2
H/2
 , e1
σz= p
p

## Slide 69
理论上不够完备，缺乏统一理论,是一个半经验性方法
假设基底压力为线性分布
附加应力用弹性理论计算
侧限应力状态,只发生单向沉降，以基础基面的中心线来计算
只计算固结沉降，不计瞬时沉降和次固结沉降
将地基分成若干层，认为整个地基的最终沉降量为各层沉降量之和：
基本假定和基本原理：
地基最终沉降量分层总和法
69
§4.4 地基的最终沉降量计算 – 分层总和法

## Slide 70
d
地面
基底
施工步骤
地基最终沉降量分层总和法
基坑开挖：基础土层卸载，基础底面回弹
基础施工：基础土层重加载，基础底面再压缩
基坑回填：基础土层重加载，基础地面再压缩
建筑物施工：基础土层压缩沉降
70
§4.4 地基的最终沉降量计算 – 分层总和法

## Slide 71
沉降量从原基底算起
适用于基础底面积小，埋深浅，施工快的情况
沉降量从回弹后的基底算起
基础底面大，埋深大，施工期长的情况
已知：地基各土层的压缩曲线  原状土压缩曲线
计算步骤
情况1：不考虑地基回弹
情况2：考虑地基回弹
地基最终沉降量分层总和法
71
§4.4 地基的最终沉降量计算 – 分层总和法

## Slide 72
情况1：不考虑地基回弹
地基最终沉降量分层总和法
d
地面
基底

d
sz
地面
p
p0
d
z
sz
拟开挖基坑
d
sz
地面
a）开挖前
基底处自重应力 d
b）开挖后
地基来不及回弹
当基底应力= d 时，基础土层应力同原来相同
c）施工完成后
如基底总压力为p，则引起地基压缩的基底压力 p0=p- d
72
§4.4 地基的最终沉降量计算 – 不考虑回弹

## Slide 73
计算步骤 – 情况1
地基最终沉降量分层总和法
d
地面
基底
计算深度

p
p0
d
z
sz
原地基自重应力分布sz
基底附加压力 p0
地基中附加应力z分布
sz从地面算起；
z从基底算起，由基底附加应力 p0 = p-d引起
73
§4.4 地基的最终沉降量计算 – 不考虑回弹

## Slide 74
d
地面
基底
计算深度

p
p0
d
z
sz
计算步骤 – 情况1
地基最终沉降量分层总和法
确定计算深度zn
经验法：
一般土层：z=0.2sz
软土层：z=0.1sz
经验公式：Zn=b(2.5-0.4lnb)
计算到压缩性较大土层底面
规范法：S  0.025S
74
§4.4 地基的最终沉降量计算 – 不考虑回弹
z
S

## Slide 75
d
地面
基底
计算深度

p
p0
d
z
sz
计算步骤 – 情况1
地基最终沉降量分层总和法
地基分层Hi
不同土层界面
地下水位线
厚度不宜0.4b或4m
z 变化明显的土层，适当取小
75
§4.4 地基的最终沉降量计算 – 不考虑回弹
计算每层沉降量Si
各层沉降量叠加Si
按前述单一土层的沉降量计算方法计算
Hi
szi
zi

## Slide 76
地面
p0
z
情况1：单层沉降计算 - 规范法
地基最终沉降量分层总和法
zi-1
zi
Hi
Ai
深度z范围内平均附加 应力系数(表4－5)
76
§4.4 地基的最终沉降量计算 – 不考虑回弹

## Slide 77
情况2：考虑地基回弹
地基最终沉降量分层总和法
d
地面
基底

d
sz
地面
p
z
拟开挖基坑
sz
地面
a）开挖前
基底处自重应力 d
b）开挖后
开挖后地基中自重应力分布sz= sz-f(d,z)
地基回弹，回弹量被挖除
b）施工完成后
基底总压力P引起地基压缩
地基应力： sz sz sz + z
d
sz
sz
sz
d
77
§4.4 地基的最终沉降量计算 – 考虑回弹

## Slide 78
计算步骤 – 情况2
地基最终沉降量分层总和法
原地基自重应力分布sz
开挖后地基自重应力分布
地基中附加应力z分布
下同情况1
78
§4.4 地基的最终沉降量计算 – 考虑回弹
d
地面
基底
计算深度

p
d
z
sz
sz

## Slide 79
单层计算公式：情况2考虑地基回弹
地基最终沉降量分层总和法
对土层i有：
d
地面
基底
计算深度

p
d
z
sz
sz
条件：基面积大
埋深大
施工期长
以原地基为正常固结土为例
开挖前：szi
开挖后：szi
压缩后：szi+zi
相当于先期固结压力pi
79
§4.4 地基的最终沉降量计算 – 考虑回弹

## Slide 80
p(lg)
e1i
e2i
szi
szi+zi
e
szi
Cci
Cei
C
B
A
单层沉降计算：情况2考虑地基回弹
地基最终沉降量分层总和法
对土层i有：
沉降量Si =S1i +S2i
再压缩S1i
压缩S2i
80
§4.4 地基的最终沉降量计算 – 考虑回弹

## Slide 81
单层计算公式：情况2考虑地基回弹
地基最终沉降量分层总和法
类似于超固结土的计算方法
无论回弹、再压缩或压缩，均相对于开挖前的拟定基底高程为基准点，故在计算公式中采用开挖前地基的天然孔隙比 e1i
原本Si=S回弹i+S1i+S2i，但由于沉降量从建筑物开始修建的高程起算，S回弹i部分已经被挖除，故实际的 Si=S1i+S2i
81
§4.4 地基的最终沉降量计算 – 考虑回弹

## Slide 82
情况1：不考虑地基回弹
情况2：考虑地基回弹
地基最终沉降量分层总和法
情况1和情况2对比
82
§4.4 地基的最终沉降量计算 – 分层总和法
d
地面
基底

d
sz
地面
p
p0
d
z
sz
拟开挖基坑
d
sz
地面
d
地面
基底

d
sz
地面
p
z
拟开挖基坑
sz
地面
d
sz
sz
sz
d

## Slide 83
结果修正
地基最终沉降量分层总和法
会导致S的计算误差，如：
① 取中点下附加应力值，使S偏大
② 侧限压缩使计算值偏小
③ 地基不均匀性导致的误差等
软粘土（应力集中）S偏小, Ψs>1
硬粘土（应力扩散）S偏大, Ψs<1
s经验修正系数
基底压力线性分布
弹性附加应力计算
单向压缩
只计主固结沉降
原状土现场取样的扰动
参数为常数
按中点下附加应力计算
83
§4.4 地基的最终沉降量计算 – 分层总和法

## Slide 84
地基最终沉降量分层总和法
结果修正
经验修正系数 s=1.4-0.2
与土质软硬有关
与基底附加应力 p0 /fk的大小有关
20.0
15.0
7.0
4.0
2.5
0.2
0.4
0.7
1.0
1.1
p0  0.75 fk
0.2
0.4
1.0
1.3
1.4
p0  fk
基底 附加应力
表4-6 沉降计算经验系数s
fk：地基承载力标准值
84
§4.4 地基的最终沉降量计算 – 分层总和法

## Slide 85
地基最终沉降量分层总和法
结构工程是这样一门艺术：
使用材料，这些材料只能近似估算
建立真实的结构，这些真实的结构只能近似的分析
来承受外力，这些外力不能准确得知
以满足我们对公众安全职责的要求。
- 改编自一位不知名作者
无论天然土层结构怎样复杂，也无论我们的知识与土的实际条件有多么大的差距，我们必须利用处理问题的艺术（art），在合理造价的前提下，为土工结构和地基基础问题寻求满意的答案。
- 太沙基
85
§4.4 地基的最终沉降量计算 – 分层总和法

## Slide 86
① 准备资料
② 应力分布
③ 沉降计算
建筑基础（形状、大小、重量、埋深）
地基各土层的压缩曲线  原状土压缩曲线
计算断面和计算点
确定计算深度
确定分层界面
计算各土层的szi，zi
计算各层沉降量
地基总沉降量
自重应力
基底压力基底附加应力
附加应力
④ 结果修正
分层总和法要点小结
86
§4.4 地基的最终沉降量计算 – 分层总和法

## Slide 87
粘性地基的沉降量计算
总变形：
87
§4.4 地基的最终沉降量计算 – 粘性地的沉降计算
t
S
Sd ：初始瞬时沉降
Ss: 次固结沉降
Sc：主固结沉降
初始瞬时沉降 Sd ，取决于剪切变形
主固结沉降 Sc ，取决于渗透固结过程，通常是地基变形的主要部分
次固结沉降 Ss ，取决于土骨架的蠕变变形

## Slide 88
可计算成层地基
可计算不同形状基础 - 条性、矩形和园形等
可计算不同基底压力分布 - 均匀、三角和梯形分布
参数的试验测定方法简单
已经积累了几十年应用的经验，适当修正
基本假定：
优 点：
（a）基底压力为线性分布
（b）附加应力用弹性理论计算
（c）只发生单向沉降：侧限应力状态
（d）只计算固结沉降，不计瞬时沉降和次固结沉降
分层总和法的评价
88
§4.4 地基的最终沉降量计算 – 分层总和法评价

## Slide 89
计算精度：
① 欧美
② 可判定原状土压缩曲线
③ 区分不同固结状态
④ 计算结果偏大
相差比较大
修正靠经验
e - p曲线与e - lg p曲线的对比：均需修正
① 原苏联
② 无法确定现场土压缩曲线
③ 不区分不同固结状态
④ 计算结果偏小
e - p
89
e - lg p
§4.4 地基的最终沉降量计算 – 分层总和法评价
分层总和法的评价

## Slide 90
§4.1 概述 
§4.2 土的压缩性测试方法 
§4.3 一维压缩性及其指标 
§4.4 地基的最终沉降量计算 
§4.5 饱和土体的渗流固结理论
第四章：土的压缩性与地基沉降计算

## Slide 91
1986年：开工
1990年：人工岛完成
1994年：机场运营
面积：4370m×1250m
填筑量：180×106m3
平均厚度：33m
地基：15-21m厚粘土
问题：沉降大，不均匀
日本关西国际机场
世界最大人工岛
91
§4.5 饱和土体的渗流固结理论

## Slide 92
关西国际机场
设计预测沉降：
5.7－7.5 m
完工实际沉降：
8.1 m，5cm/月
(1990年)
预测主固结完成：
20年后
比设计超填：
3.0 m
日期 | 测 点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 平均
00-12 | 10.6 | 9.7 | 12.8 | 11.7 | 10.6 | 13.0 | 11.6 | 10.3 | 12.7 | 12.5 | 9.0 | 14.1 | 11.7
01-12 | 10.8 | 9.9 | 13.0 | 11.9 | 10.7 | 13.2 | 11.8 | 10.5 | 12.9 | 12.7 | 9.1 | 14.3 | 11.9
92
§4.5 饱和土体的渗流固结理论

## Slide 93
沉降与时间之间的关系：饱和土层的渗流固结
问题：固结沉降的速度和程度 ？
超静孔隙水压力的大小 ？
饱和土体的渗流固结理论
一维渗流固结
93
§4.5 饱和土体的渗流固结理论
不可压缩层
可压缩层
σz=p
p

## Slide 94
饱和土一维渗流固结理论 （Terzaghi渗流固结理论）
固结度的计算
有关沉降－时间的工程问题
固结系数的测定
饱和土体的渗流固结理论
94
§4.5 饱和土体的渗流固结理论

## Slide 95
渗透固结理论是针对土这种多孔多相松散介质,建立起来的反映土体变形过程的基本理论。土力学的创始人Terzaghi教授于20世纪20年代提出饱和土的一维渗透固结理论
物理模型 － 太沙基一维渗透固结模型
数学模型 － 渗透固结微分方程
方程求解 － 理论解答
固结程度 － 固结度的概念
一维渗流固结理论
95
§4.5 饱和土体的渗流固结理论 - 一维固结理论

## Slide 96
Terzaghi一维渗流固结模型
实践背景：大面积均布荷载
侧限状态的简化模型
p
σz=p


不透水 岩层
饱和 压缩层
p
K0 p
K0 p
处于侧限状态，渗流和土体的变形只沿竖向发生
p
不变形的钢筒
96
§4.5 饱和土体的渗流固结理论 - 一维固结理论

## Slide 97
钢筒
弹簧
水体
带孔活塞
活塞小孔大小
渗透固结过程
初始状态
边界条件
相间相互作用
物理模型
p
侧限条件
土骨架
孔隙水
排水顶面
渗透性大小
土体的固结
p
Terzaghi一维渗流固结模型
97
§4.5 饱和土体的渗流固结理论 - 一维固结理论

## Slide 98
p
附加应力: z=p
超静孔压: u=z=p
有效应力: z=0
附加应力: σz=p
超静孔压: u <p
有效应力: σz>0
附加应力: σz=p
超静孔压: u =0
有效应力: σz=p
Terzaghi一维渗流固结模型
p
p
98
§4.5 饱和土体的渗流固结理论 - 一维固结理论

## Slide 99
土层是均质且完全饱和
土颗粒与水不可压缩
水的渗出和土层压缩只沿竖向发生
渗流符合达西定律且渗透系数保持不变
压缩系数a是常数
荷载均布，瞬时施加，总应力不随时间变化
基本假定
基本变量
总应力已知
有效应力原理
超静孔隙水压力的时空分布
数 学 模 型
99
§4.5 饱和土体的渗流固结理论 - 一维固结理论

## Slide 100
u0 = p
t = 0
u = p
z = 0
t = 
u = 0
z = p
z
u
0< t <
u < p
z > 0
p


不透水岩层
z
排水面
H
u ：超静孔压
z ：有效应力
p ：总附加应力
u + z = p
p
土层超静孔压是 z 和 t 的函数，渗流固结的过程取决于土层可压缩性（总排水量）和渗透性（渗透速度）
数 学 模 型
100
§4.5 饱和土体的渗流固结理论 - 一维固结理论

## Slide 101
p


不透水岩层
z
排水面
H
u0 = p
u ：超静孔压
z ：有效应力
p ：总附加应力
u + z = p
u0：初始超静孔压
z
dz
微单元
t 时刻
dz
1
1
微小单元（1×1×dz）
微小时段（dt）
土的压缩特性
有效应力原理
达西定律
渗流固结 基本方程
土骨架的体积压缩
＝孔隙体积的压缩
＝流出水量
连续性条件
z
u
数 学 模 型
101
§4.5 饱和土体的渗流固结理论 - 一维固结理论

## Slide 102
固体体积：
孔隙体积：
dt 时段内：
孔隙体积的压缩＝流出的水量
dz
1
1
z
数 学 模 型
102
§4.5 饱和土体的渗流固结理论 - 一维固结理论

## Slide 103
孔隙体积的压缩＝流出的水量
达西定律:
土的压缩性：
有效应力原理：
孔隙体积的变化＝土骨架的体积变化
u - 超静孔压
数 学 模 型
103
§4.5 饱和土体的渗流固结理论 - 一维固结理论

## Slide 104
Cv 反映土的固结特性：孔压消散的快慢－固结速度
Cv 与渗透系数 k 成正比，与压缩系数 a 成反比；
单位：cm2/s；m2/year，黏性土一般在 10-4 cm2/s 量级
固结系数:
数 学 模 型
104
§4.5 饱和土体的渗流固结理论 - 一维固结理论

## Slide 105
方程求解 - 解题思路
反映了超静孔压的消散速度与孔压沿竖向的分布有关
是一线性齐次抛物型偏微分方程式，与热传导扩散方程形式上完全相同，一般可用分离变量方法求解
其一般解的形式为：
只要给出定解条件，求解渗透固结方程，可得出 u(z,t)
渗透固结微分方程：
105
§4.5 饱和土体的渗流固结理论 - 一维固结理论

## Slide 106
p


不透水
z
排水面
H
z
u
u ：超静孔压
z ：有效应力
p ：总附加应力
u0：初始超静孔压
o
u+ z = p
u0 = p
z
u
z= p
t = 0
0  z  H :
u=p
0 < t <
z=0: u=0
z=H: uz
t  
0  z  H:
u=0
初始条件 边界条件
方程求解 – 边界条件
106
§4.5 饱和土体的渗流固结理论 - 一维固结理论

## Slide 107
p


不透水
z
排水面
H
z
u
o
微分方程：
初始条件和边界条件
为无量纲数，称为时间因数，反映超静孔压消散的程度也即固结的程度
方程的解：
方程求解 – 方程的解
107
§4.5 饱和土体的渗流固结理论 - 一维固结理论

## Slide 108
渗流
z
u0 = p
不透水
排水面
H
Tv = 0
Tv = 0.05
Tv = 0.2
Tv = 0.7
Tv = ∞
从超静孔压分布u-z曲线的移动情况可以看出渗流固结的进展情况
u-z曲线上的切线斜率反映该点的水力梯度水流方向
思考：两面排水时如何计算？
方程求解 – 固结过程
方程的解：
108
§4.5 饱和土体的渗流固结理论 - 一维固结理论

## Slide 109
渗流
排水面
H
渗流
z
排水面
H
Tv= 0
Tv= 0.05
Tv= 0.2
Tv= 0.7
Tv= ∞
u0= p
双面排水的情况
上半部和单面排水的解完全相同
下半部和上半部对称
方程求解 – 固结过程
109
§4.5 饱和土体的渗流固结理论 - 一维固结理论

## Slide 110
固结度的概念
一点M的固结度：其有效应力zt对总应力z的比值
Uz,t=0～1：表征一点超静孔压的消散程度
z
H
z
u
o
M
z
Ut = 0～1：表征一层土超静孔压的消散程度
一层土的平均固结度
110
§4.5 饱和土体的渗流固结理论 - 固结度计算

## Slide 111
平均固结度Ut与沉降量St之间的关系
t时刻：
确定沉降过程也即St的关键是确定Ut
确定Ut的核心问题是确定uz.t
固结度等于t时刻的沉降量与最终沉降量之比
固结度的概念
111
§4.5 饱和土体的渗流固结理论 - 固结度计算

## Slide 112
均布荷载单向排水
图表解： P157，图4-27，曲线①
一般解：
近似解：
简化解
地基的平均固结度计算
Ut 是Tv 的单值函数，Tv 可反映固结的程度
112
§4.5 饱和土体的渗流固结理论 - 固结度计算

## Slide 113
地基的平均固结度计算
Ut土层固结的快慢  Tv 的单值函数
固结系数:
时间因数:
Ut
1/H2 土层厚度（最大渗径），平方
Cv 固结系数
k 渗透系数
1/a 压缩系数
113
§4.5 饱和土体的渗流固结理论 - 固结度计算

## Slide 114
地基的平均固结度计算
三种基本情况
114
§4.5 饱和土体的渗流固结理论 - 固结度计算
0.0
0.2
0.4
0.001
0.1
1
时间因数 Tv
固结度 Ut



0.6
0.8
1.0
0.01
不透水边界
透水边界
渗
流
1
2
3

## Slide 115
地基的平均固结度计算
（1） 压缩应力分布不同时
常见计算条件
115
§4.5 饱和土体的渗流固结理论 - 固结度计算
工程背景
H小， p面积大
自重应力
附加应力
底面接近零
自重应力
附加应力
和3类似 底面不接近零
公式(4-41)-(4-6)，图4-27 叠加原理，公式(4-47) - (4-49)
计算公式
应力分布
基本情况 1 2 3 4 5
不透水
透水
pa
pb
 =1 = =0 >1 <1

## Slide 116
（2）双面排水时
无论哪种情况，均按情况1计算
压缩土层深度H取1/2值
2H
地基的平均固结度计算
常见计算条件
116
§4.5 饱和土体的渗流固结理论 - 固结度计算
应力分布
基本情况 1 2 3 4 5
透水
透水

## Slide 117
有关沉降－时间的工程问题
求某一时刻t的固结度与沉降量
求达到某一固结度所需要的时间
根据前一阶段测定的沉降－时间曲线，推算以后的沉降－时间关系
117
§4.5 饱和土体的渗流固结理论 – 工程问题

## Slide 118
求某一时刻 t 的固结度与沉降量
Tv=Cv t/H2
St = Ut S
有关沉降－时间的工程问题
t
118
§4.5 饱和土体的渗流固结理论 – 工程问题

## Slide 119
求达到某一沉降量(固结度)所需要的时间
Ut = St /S
从 Ut 查表（计算）确定 Tv
有关沉降－时间的工程问题
119
§4.5 饱和土体的渗流固结理论 – 工程问题

## Slide 120
根据前一阶段测定的沉降－时间曲线，推算以后的沉降－时间关系
有关沉降－时间的工程问题
对于各种初始应力分布，固结度均可写成：
已知：
t1－S1
t2－S2
公式计算，
计算t3－S3
120
§4.5 饱和土体的渗流固结理论 – 工程问题

## Slide 121
固结系数确定方法
固结系数 Cv为反映固结速度的指标, Cv 越大，固结越快，确定方法有四种：
直接计算法
直接测量法
时间平方根法—经验方法
时间对数法—经验方法
固结方程：
121
§4.5 饱和土体的渗流固结理论 –固结系数确定

## Slide 122
直接计算法
k与a均是变化的
Cv在较大的应力范围内接近常数
精度较低
压缩试验 a
渗透试验 k
§4.5 饱和土体的渗流固结理论 –固结系数确定
122

## Slide 123
直接测量法
压缩试验 S - t曲线
因为 Ut=90%  Tv=0.848
由于次固结，S∞不易确定
存在初始沉降，产生误差
§4.5 饱和土体的渗流固结理论 –固结系数确定
123

## Slide 124
S90
A
S60
Ut60%时二线基本重合，之后逐渐分开
当Ut=90%时，
时间平方根法
校正初始沉降误差
去除次固结影响


§4.5 饱和土体的渗流固结理论 –固结系数确定
124
S
O

## Slide 125
S
O
S90
A
绘制压缩试验S - t1/2 曲线
做近似直线段的延长线交S轴于S0，即为主固结的起点，dS为的初始压缩量
从S0作直线S0A，其横坐标为直线的1.15倍
直线S0A与试验曲线之交点A所对应的 t 值为t90
dS
S0

时间平方根法
§4.5 饱和土体的渗流固结理论 –固结系数确定
125

## Slide 126
本章达西定律:
提示
1）本章的“u” -超静孔压，总孔压的一部分
h总 = h静 + h超静
= z + u静/w + u超静/w
实际上应有:
2）本章的“z” -附加有效应力，总有效应力的一部分
§4.5 饱和土体的渗流固结理论 –固结系数确定
126

## Slide 127
§4.1 概述 
§4.2 土的压缩性测试方法 
§4.3 一维压缩性及其指标 
§4.4 地基的最终沉降量计算 
§4.5 饱和土体的渗流固结理论 
第四章：土的压缩性与地基沉降计算

## Slide 128
小 结
土的压缩特性测试方法
一维压缩性及其指标
地基的最终沉降量计算
饱和土体的渗流固结理论
侧限压缩试验
三轴压缩试验
土的应力应变关系
 - p、e - p、e - lg p曲线
先期固结压力
原位压缩曲线及再压缩曲线
单一土层一维压缩问题
地基最终沉降量分层总和法
地基沉降计算的若干问题
一维渗流固结理论
固结度的计算
固结系数的测定
§4 土的压缩性与地基沉降计算
128