## Slide 1
第三小组
港珠澳大桥工程分析
Analysis of Hong Kong - Zhuhai - Macao Bridge Project
组内分工情况（按姓名首字母排序）
邓子荣 项目组织与实施分析
孔 盟 项目运营分析
刘家华 项目环境影响分析 项目财务分析
王禹睿 项目技术方案分析 国民经济与社会效益分析
于乐言 项目建设需求分析 项目财务分析 项目风险分析
项目技术方案分析 国民经济与社会效益分析
结论与总结 论文排版与修改 PPT制作
赵伊雯 项目建设需求分析 统筹安排
Notes: yly

## Slide 2
目
录
1、工程背景
4、财务分析
  2、工程技术
5、工程效益
CONTENTS
  3、项目实施
6、风险评估
Notes: yly

## Slide 3
工程背景
01
PART
Engineering background
Notes: zyw

## Slide 4
工程背景
从1980年开始，我国在香港、澳门与内地的交通运输系统上投入极大，希望以此进一步打通港澳地区与珠三角地区的经济互联互通
1983年，胡应湘先生首次提出建桥的想法，并指出两地政府应该趁着改革开放的春风积极引进外资和技术，助力社会经济发展
2002年，香港政府正式向中央政府提议在港澳之间修建一座桥梁
2003年，国家发改委和香港特别行政区政府共同委托的两地交通联系报告完成，从此，港珠澳大桥的建设正式拉开了帷幕。
1997年亚洲金融危机后，香港特别行政区政府认为有必要尽快修建一条连接香港、澳门和珠海的陆海航道，以充分利用香港和澳门的优势
01
02
03
04
Notes: zyw

## Slide 5
工程技术
02
PART
Engineering technology
Notes: yly

## Slide 6
工程技术——桥梁整体设计
总体桥跨
减少阻水率——增大非通航孔桥梁跨径
兼顾经济性——海水造浆
细节设计
主梁设计
承台入海
人工岛
东部管理，解决浪托力
西部养护，兼顾旅游观光
沉管隧道
减少影响，保证通航
均匀沉降，细节防水
Notes: yly

## Slide 7
工程技术——人工岛快速成岛
创新技术
技术优势
在预选的人工岛区域下游厚约30m的软土层，其具有易插入和不透水两种有利特性，因此施工团队将钢圆管插入这些软土深处围成环岛
同时，还可以使用整体式副格连接相邻的钢圆管，这些副格同样插入软土层深处，就形成了低渗透率的临时岛壁
一方面钢管和副格形成临时岛壁，后续可以在此基础上通过在岛内填砂和搭设塑料排水板，实现超出工程预期的堆载预压
另一方面，在隧道施工期间还需要在岛上挖出约20m的基坑实现浇筑，前期打入的钢圆管可以再利用起到防护的作用
7个月完成两座人工岛
Notes: yly

## Slide 8
工程技术——沉管隧道建设
预制管节
在桂山岛工程建设厂中完成，这一批管节内部含有三车道和两工程通道
为保证工程安全，这批预制管都需要经过严格的检测，确保达到符合安装标准才会统一送到大桥建设现场
航道疏浚
包括清理淤泥，固定装槽与地基等步骤
采用组合基床，在碎石垫层在再额外铺设块石，为水下作业提供了硬底，起到了消除沉降不确定性的作用
安装管节
遥控遥测压载系统
深水控制系统
数控拉合系统
完整的管内精调系统
Notes: yly

## Slide 9
工程技术——技术成果
港珠澳大桥作为全球最长的跨海大桥，具有规模大、工期短，技术新、经验少，工序多、专业广，要求高、难点多的特点
在施工前后共进行课题研究300余项，发表论文500余篇（科技论文235篇），发表专著18篇，制定标准和指南30余项，出版软件著作权11项;创新项目1000余项，制定产业法律40余项，形成技术标准63项，创造专利600余项（中国国家专利53项）
克服了人工岛快速形成、深铸结构设计、复合隧道基础等十余项世界级技术难题，领导建设基地和生产线20个，形成具有中国自主知识产权的核心技术，建立了中国海上通道建设工业化技术体系。
Notes: wyr

## Slide 10
项目实施
03
PART
project implementation
Notes: dzr

## Slide 11
项目实施
“三地共建”对工程的实施提出了较高要求
为此专门成立了多维合作框架（如左图）
在“一国两制” 的制度环境下，以通过基础设施互联互通建设带动经济发展为预期目标，涵盖多方机构共同合作互动，通过多层级的共建共管机制让港珠澳大桥工程顺利进行
制度保障
采用“一致同意”的决策模式
以保证最终的合作共识
是基于各方共同意愿达成的
协议保障
签署了《港珠澳大桥管理局章程》
规范和约束管理局的行为
为大桥项目的管理提供保障
Notes: dzr

## Slide 12
项目实施
“中央统筹、共建共管、多层协调”
1.发挥中央政府的统筹协调作用，实现各方利益的平衡。
2.跨行政区域协调机构的建立，为合作提供组织载体。
3.各利益主体间沟通协商机制的建立，推动合作共识的达成。
4.具有约束力的制度规范和协议规则的制定，为区域合作提供保障。
港珠澳大桥的建设为我们提供了一个有效分析区域合作问题的典型场景。港珠澳大桥的合作共建模式，为创新粤港澳合作机制提供了有益借鉴。
Notes: dzr

## Slide 13
财务分析
04
PART
financial analysis
Notes: yly

## Slide 14
财务分析
BOT模式
PPP模式
中外融资模式
政府给社会投资者授予一定期限内的特许经营权，并允许其在该期限内建设、运营、管理某一基础设施项目，以此回收投资并赚取一定利润，而在经营期满后，政府会无偿收回该基础设施项目
政府公共部门和私人企业共同合作的项目融资模式，具体而言是政府与私人企业、私人投资者合作共赢，同时二者也会共同承担风险，共同享受收益
由三地政府共同成立一个企业，其按照现有的中外合作的法律经营并全面负责港珠澳大桥项目的投资、建设、运营，在经营期满后，三地政府会按照原持有的股份比例进行收益分配
可能存在法律问题
与大桥的服务型宗旨不符
相较而言最优解
Notes: ljh

## Slide 15
财务分析
内地出资
香港出资
澳门出资
44.5%
42.9%
12.6%
全部银行贷款带来的财政压力以及股东贷款可能带来的财务成本，最终确定项目建设期向银团贷款218.7亿人民币，运营初期的负现金流则由三地政府通过承诺等方式像银行获得短期贷款和循环贷款。
至此，港珠澳大桥的投融资模式决策彻底完成，政府全额出资本金代表着这座大桥的公共性会更强，而经营性则偏弱，同时，在决策过程中中央政府决定对工程予以资金支出也功不可没
Notes: yly

## Slide 16
工程效益
05
PART
project benefits
Notes: wyr

## Slide 17
工程效益
科技攻关
港珠澳大桥是我国国家高速公路网新一轮规划建设的关键工程，标志着我国的交通业进入新的篇章
同时，在面临外国对我国技术方面的刁难与封锁，林鸣带领的工程团队走上了自主创新之路，这标志着我国包括沉管在内的多项技术的从无到有
直接经济效益
港珠澳大桥的通车意味着陆路贸易被打通，物流业进一步实现一体化
经过计算，大桥通车后，西岸各城市的GDP都会迎来700亿元左右的增加
提高经济活力
考虑到经济学领域中的桥头效应，大桥打通了三地间的往来，提供了渠道，香港随之可以发挥更好的龙头作用，让珠三角区域有着更强的竞争力
产业结构调整
物流业一体化程度更高
旅游业也在其中看到了机遇，有些地区的旅游业甚至从无到有，且正在快速发展
Notes: wyr

## Slide 18
风险评估
06
PART
risk assessment
Notes: km

## Slide 19
决策阶段的风险
市场预测
01
02
技术工艺
04
政治环境
03
项目资金
香港现在的产业已经逐渐走向空洞化，在辐射力和发展趋势上逐渐比不上深圳和上海；同时，虎门二桥、深中通道这两项工程也都会对大桥造成一定的分流压力
在设计桥墩、沉海隧道时使用了新技术、新材料，但这些新兴的技术与工艺的可靠性、耐久程度都存在一定风险
港珠澳大桥的总工期长达96个月，时间越长，融资风险越大
用NPV方法计算投资回报（取利率为5%），项目也将长期处在负盈利状态，回本周期长且十分不乐观
地理位置特殊，可能因国际形势、国内外相关政策的变动而受到波及与影响
Notes: km

## Slide 20
建设阶段的风险
进度拖延
生态环境
运营维护
添加
标题
熟悉新工艺，新材料
台风多发
施工团队意见不和，难以协调
中华白海豚保护区
弱洋流导致的泥沙淤积
台风、海底地震、海水侵蚀导致的老化、断裂
长期喷漆，成本较高
Notes: km

## Slide 21
风险应对
有关大桥选址
大桥选址在伶仃洋海域是经过充分考虑，因此无论是台风还是海水侵蚀都不可避免，但在施工中强调安全作业、在工程完成后加强对稳固性的检修、修补是工程方应该及时考虑的
有关政府合作
加强三地政府间的合作，简化三地车牌互通的流程，使得更多保有车辆的家庭出行时选择港珠澳大桥，提高日流量，争取早日实现资金回本。除了车牌互通外，还可以考虑发展旅游业，发挥大桥除了通行以外的观光职能
有关经济发展
以经济拉动为导向，香港的行业逐渐空洞，但深圳的发展活力不容小觑，可以考虑在条件成熟时搭建引桥，将深圳也拉入港珠澳大桥能够连通的区域，实现更大范围的经济要素流通
Notes: km

## Slide 22
总结
我们的小组作业通过多方文献调研，对港珠澳大桥有了更深刻的认识。在工程技术方面，我们针对桥梁整体设计、人工岛和沉管技术这三个方面进行了详细论述；在项目组织方面，我们针对大桥建设过程中的多维合作框架进行了详细分析，并从中得到后续大型工程的经验与启发；在项目财务分析方面，我们探究了大桥投融资可能的三种模式，并对现有的一些财政问题进行了一定计算；在风险和效益方面，我们分别从经济和社会两个层面出发，阐述了大桥建设过程中和建成后的多方面影响。
值得提到的是本文参考的多篇文献作者均是苏权科先生和林鸣先生，前者是港珠澳大桥项目总工程师，后者则是岛隧段项目的总工程师，笔者在写作过程中多次为他们文中详实的数据，细致的技术要求所感动，因为这背后体现的正是大国工匠的匠心与智慧
工程经济学课程已近结束，关于各种现金流、年限的计算没有记住多少，印象最深的反而是唐老师某次课上说到我们做工程一定不能做出卖国家情报机密的事情，结合在完成作业时的文献阅读，也许工程经济学教会我们的不仅仅是决策和博弈，更有大国工匠的气度与品质
Notes: yly

## Slide 23
第三小组
谢谢大家
请老师批评指正
Thank You For Your Listening
Notes: yly

## Slide 24
参考文献
[1]苏权科,谢红兵.港珠澳大桥钢结构桥梁建设综述[J].中国公路学报,2016,29(12):1-9.DOI:10.19721/j.cnki.1001-7372.2016.12.001.
[2]苏权科,王胜年,柴瑞,范志宏. 港珠澳大桥120年使用寿命混凝土结构耐久性对策研究[C]//.中国公路学会桥梁和结构工程分会2013年全国桥梁学术会议论文集.,2013:48-54.
[3]林鸣.跨越伶仃洋的国之重器——港珠澳大桥的建设与启示[J].中国政协,2018(23):16-19.
[4]林鸣,刘晓东,林巍,尹海卿,卢永昌,梁桁,高纪兵.沉管隧道与人工岛的理念与实现——港珠澳大桥岛隧工程[J].水道港口,2018,39(S2):23-31+42.
[5]林鸣,林巍.沉管隧道结构选型的原理和方法[J].中国港湾建设,2016,36(01):1-5+36.
[6]林鸣.智能化工程管理技术改变工程项目管理精度——港珠澳大桥岛隧工程智能化管理技术应用与启示[J].中国港湾建设,2021,41(06):1-5.
[7]林鸣,林巍,刘晓东,尹海卿.港珠澳大桥沉管隧道路面问题的探讨与改良构想[J].中国港湾建设,2017,37(10):1-5+73.
[8]王民,刘晓东,郝增恒,吕勇刚.港珠澳大桥沉管隧道沥青路面结构设计与实施[J].隧道建设(中英文),2019,39(05):802-809.
[9]刘晓东.港珠澳大桥沉管岛隧工程技术实践[J].中国公路,2017(01):76-78.DOI:10.13468/j.cnki.chw.2017.01.013.
[10]陈虎成,刘磊,刘晓东,周山水.港珠澳大桥东人工岛结合部非通航孔桥总体设计[J].世界桥梁,2016,44(03):1-5.

## Slide 25
参考文献
[11]肖珈.港珠澳大桥岛隧工程建设背景、历程、特性及意义[J].广西民族大学学报(自然科学版),2020,26(03):45-51.DOI:10.16177/j.cnki.gxmzzk.2020.03.007.
[12]高超.港珠澳大桥桩基工程海水泥浆配制技术[J].中国市政工程,2015(05):47-49+100.
[13]张永财,高星林,曾雪芳,钟勇华.港珠澳大桥主体工程造价特点及管理措施解析[J].公路,2019,64(08):175-179.
[14]吴旗韬,张虹鸥,苏泳娴,陈静.港珠澳大桥对珠江口两岸经济发展的影响[J].海洋开发与管理,2013,30(06):96-99.DOI:10.20016/j.cnki.hykfygl.2013.06.022.
[15]马士勇. 基于项目综合评价的港珠澳大桥投融资模式决策研究[D].南京大学,2013.
[16]刘子晋.港珠澳大桥对珠江三角洲地区经济的影响研究[J].时代经贸,2019(12):53-55.DOI:10.19463/j.cnki.sdjm.2019.12.022.
[17]卢鹏宇.基于经济地理视角的港珠澳大桥建设意义分析[J].广东广播电视大学学报,2012,21(03):66-69.
[17]许叶林,陈炳泉,成虎.港珠澳大桥融资模式选择分析[J].建筑经济,2009(06):26-30.
[18]李建宇,王征亮,林佑高,肖仕宝.饱和回填砂及深厚软土地基同步加固技术在港珠澳大桥人工岛中的应用[J].中国港湾建设,2019,39(11):52-57.
[19]张志刚,李金峰.港珠澳大桥水下隧道工程的HSE风险管理应用与示范[J].隧道建设(中英文),2019,39(02):189-196.
[20]戴建标,高星林,张鸣功.港珠澳大桥岛隧工程设计施工总承包招标风险评价与应对[J].隧道建设(中英文),2018,38(07):1138-1148.
[21]尹朝晖,巢纪平,王彰贵,林鸣.港珠澳大桥岛隧工程沉管安装期激流观测与特征分析[J].海洋预报,2021,38(01):1-9.
[22]丁斅,徐峰.基于贝叶斯网络的工程风险管理研究——以港珠澳大桥主体工程设计风险为例[J].系统管理学报,2018,27(01):176-185+191.