## Slide 1
助教：张伦玮
邮箱：zlw21@mails.Tsinghua.edu.cn
电话：13319161289
SolidWorks 2022软件介绍和操作讲解
2023年12月11日

## Slide 2
2
三维建模

## Slide 3
3
三维建模软件
借助三维设计软件 高效设计三维结构
代表性的三维软件
UG（汽车、模具行业，CAM功能强大）
Catia（汽车、航空）
ProE（模具行业）
Solidworks
Inventor
SolidWorks的三个主要的设计概念
  基于特征的建模
  参数关系
  相关性

## Slide 4
4
软件介绍
  基于特征的建模
什么是特征？
二维草图
三维实体
拉伸特征
二维草图
三维实体
拉伸切除特征

## Slide 5
5
软件介绍
  基于特征的建模
每次增加一个单独的特征来逐步建立模型
特征的创建有先后顺序和严格的前后依赖关系（如先有圆柱再有通孔）
尽量使用简单的特征

## Slide 6
6
软件介绍
  使用参数的特征设计
采用尺寸驱动——修改尺寸可改变模型几何
指定的特征可彼此关联
对某些特征的修改会引起其他特征的改变
可在特征间建立父子关系
10
20
6
4
6
4
修改

## Slide 7
7
软件介绍
  相关性
允许在设计周期中任何处改变模型
所有相关文档同步更新

## Slide 8
8
软件实操——SolidWorks 2022操作界面
  SolidWorks启动
启动Solidworks
新建文件类型：
—— 零件
—— 装配体
—— 工程图

## Slide 9
9
软件实操——SolidWorks 2022操作界面
  新建零件

## Slide 10
10
软件实操——SolidWorks 2022操作界面
  零件

## Slide 11
11
软件实操——SolidWorks 2022操作界面
  新建装配体

## Slide 12
12
软件实操——SolidWorks 2022操作界面
  装配体

## Slide 13
13
软件实操——SolidWorks 2022操作界面
  新建工程图

## Slide 14
14
软件实操——SolidWorks 2022操作界面
  工程图

## Slide 15
软件实操——SolidWorks 2022操作界面
  操作界面
命令管理器
视图工具栏
主菜单
工具栏
特征树
任务窗口
图形区
回退控制棒
状态栏
15

## Slide 16
特征树中的项目
特征的名称——默认名称、修改名称
特征的生成顺序
特征的父子关系
特征的压缩和解除压缩
实体与特征的关系
实体的显示和隐藏
选中和查看实体/特征
16
软件实操——SolidWorks 2022操作界面
  特征管理器与特征树
Notes: 演示

## Slide 17
重建模型图标
草图状态提示：完全定义、欠定义、过定义（过定义）
显示选中对象的几何参数
17
软件实操——SolidWorks 2022操作界面
  状态栏
Notes: 演示

## Slide 18
标准工具
命令选栏项卡
特征工具
草图工具
视图工具
装配体工具
工程图工具
测量工具
18
软件实操——SolidWorks 2022操作界面
  常用工具命令
Notes: 演示

## Slide 19
【文件】
↓
【保存】或【另存为】
19
软件实操——SolidWorks 2022操作界面
  保存文件
.sldprt
只能保存与软件版本对应的文件版本
高版本软件兼容低版本文件
SolidWorks专用文件类型
其他常用文件类型
.igs
.step
.stl
较通用的可与其他软件交换模型的文件类型
Notes: 演示

## Slide 20
旋转视角：按下滚轮键拖拽鼠标
平移视角：同时按下CTRL和滚轮键拖拽鼠标
缩放视角：推动滚轮
调整视角正视于选中平面： CTRL+数字8
调整视角到某个标准视角： 按空格键后选择视角
20
软件实操——SolidWorks 2022操作界面
  调整图形视角
Notes: 演示

## Slide 21
草图简介
基本图形绘制
草图实体的操作
尺寸标注
添加几何关系
检查草图
21
软件实操——草图绘制和编辑
  草图绘制
Notes: 演示

## Slide 22
草图（Sketch）定义
22
软件实操——草图绘制和编辑
  草图简介
草图一般是由点、线、圆弧、圆和抛物线等基本图形构成的封闭和不封闭的几何图形，是三维实体建模的基础
完整草图的三要素
几何形状
几何关系
尺寸标注
重要性
SolidWorks模型一般创建顺序：草图→基本特征→其他特征
能否熟练掌握草图的绘制和编辑方法，直接影响了能否快速实现三维建模、提高工程设计的效率，进而影响能否灵活运用软件实现不同的应用目的。
Notes: 演示

## Slide 23
草图工具栏
23
软件实操——草图绘制和编辑
基本草图绘制
直线、圆、圆弧、矩形、平行四边形、多边形、椭圆和椭圆弧、样条曲线等
  基本图形绘制
绘制新草图
或编辑选中已有草图
Notes: 演示

## Slide 24
延伸实体
剪裁实体
转换实体引用
等距实体
镜像实体
线性草图阵列
圆周草图阵列
构造几何线
24
软件实操——草图绘制和编辑
  草图实体的操作
位于命令栏
选中草图中实体时右键菜单
位于命令栏
位于命令栏
Notes: 演示

## Slide 25
移动实体
复制实体
旋转实体
缩放实体
25
软件实操——草图绘制和编辑
位于命令栏
Notes: 演示

## Slide 26
26
软件实操——草图绘制和编辑
  尺寸标注
使用智能尺寸在草图中标注几何尺寸
位于命令栏
线性尺寸的标注
直径尺寸的标注
半径尺寸的标注
角度尺寸的标注
欠定义（蓝）
完全定义（黑）
过定义(黄或红)
Notes: 演示

## Slide 27
27
软件实操——草图绘制和编辑
  添加几何关系
几何关系说明
几何关系 | 要选择的实体 | 所产生的几何关系
水平或竖直 | 一条或多条直线， 或两个或多个点 | 直线会变成水平或竖直， 而点会水平或竖直对齐
共线 | 两条或多条直线 | 项目位于同一条无限长的直线上
全等 | 两个或多个圆弧 | 项目会共用相同的圆心和半径
垂直 | 两条直线 | 两条直线相互垂直
相切 | 一圆弧、椭圆、或样条曲线，以及一直线或圆弧 | 两个项目保持相切
同心 | 两个或多个圆弧， 或一个点和一个圆弧 | 圆弧共用同一圆心
中点 | 两条直线或一个点和一直线 | 点保持位于线段的中点
交叉 | 两条直线和一个点 | 点保持于直线的交叉点处
Notes: 演示

## Slide 28
28
软件实操——草图绘制和编辑
几何关系说明
几何关系 | 要选择的实体 | 所产生的几何关系
重合 | 一个点和一直线、圆弧 或椭圆 | 点位于直线、圆弧或椭圆上
相等 | 两条或多条直线， 或两个或多个圆弧 | 直线长度或圆弧半径保持相等
对称 | 一条中心线和两个点、 直线、圆弧或椭圆 | 项目保持与中心线相等距离，并位于一条与中心线垂直的直线上
固定 | 任何实体 | 实体的大小和位置被固定。然而，固定直线的端点可以自由地沿其下无限长的直线移动。并且，圆弧或椭圆段的端点可以随意沿着下面的全圆或椭圆移动
合并点 | 两个草图点或端点 | 两个点合并成一个点
Notes: 演示

## Slide 29
29
软件实操——草图绘制和编辑
  检查草图
【工具】
↓
【草图工具】
↓
【检查草图合法性】
↓
【特征用法】
↓
【检查】
开环轮廓
闭环轮廓
Notes: 演示

## Slide 30
30
草图示例
Notes: 演示

## Slide 31
31
软件实操——特征建模
  特征建模
零件建模的基本概念
零件特征分析
零件三维实体建模的基本过程
基础特征建模
附加特征建模
Notes: 演示

## Slide 32
32
软件实操——特征建模
  零件建模的基本概念
SolidWorks是基于特征的实体造型软件
“基于特征”这个术语的意思是零件模型的构造是由各种特征来生成的，零件的设计过程就是特征的累积过程
所谓特征是指可以用参数驱动的实体模型
Notes: 演示

## Slide 33
33
软件实操——特征建模
  零件特征分析
任何复杂的机械零件，从特征的角度看，都可以看成是由一些简单的特征所组成，所以可以把它们叫做组合体
组合体按其组成方式可以分为
- 特征叠加
- 特征切割
- 特征相交
在零件建模前，一般应进行深入的特征分析，搞清零件是由哪几个特征组成，明确各个特征的形状，它们之间的相对位置和表面连接关系；然后按照特征的主次关系，按一定的顺序进行建模
Notes: 演示

## Slide 34
34
软件实操——特征建模
  基础特征建模
基础特征建模是三维实体最基本的绘制方式，可以构成三维实体的基本造型
基础特征建模相当于二维草图中的基本图元
基础特征建模主要包括
拉伸
旋转
扫描
放样
拉伸切除
旋转切除
扫描切除
放样切除
Notes: 演示

## Slide 35
35
软件实操——特征建模
  附加特征建模
附加特征建模是指对已经构建好的模型实体，对其进行局部修饰，以增加美观并避免重复性的工作
在SolidWorks中附加特征建模主要包括：
圆角特征
线性阵列特征
镜像特征
特型特征
圆顶特征
拔模特征
倒角特征
圆周阵列特征
孔特征
筋特征
抽壳特征
异型孔特征
Notes: 演示

## Slide 36
36
软件实操——建模演示
SolidWorks 2022 建模演示
Notes: 演示

## Slide 37
谢 谢 大 家