## Slide 1: 第四讲 基本体的投影
本讲内容：
平面体
回转体
轴线倾斜的回转体
复习：P.135-149
作业：
P.18 2,3
P.19 1,2,3,4,5,6
P.20 1,2,3,4
注意：不允许画投影轴
下讲内容：（P.150-166）
平面及直线与立体相交

## Slide 2
第7章 基本体的投影
1 基本体
单一的几何体称为基本体。如：棱柱、棱锥、圆柱、圆锥、球、环等。它们是构成形体的基本单元，在几何造型中又称为基本体素。
一. 基本概念

## Slide 3
用正投影法绘制的物体的投影图称为视图。
2 体的投影与三视图
(1) 视图的概念
主视图 ——体的正面投影
俯视图 ——体的水平投影
左视图 ——体的侧面投影
(2) 三视图之间的度量关系
主视俯视长相等且对正
主视左视高相等且平齐
俯视左视宽相等且对应
长
宽
宽
长对正
宽相等
高平齐
主视图
俯视图
左视图
高

## Slide 4
(3) 三视图之间的方位关系
主视图反映：上、下 、左、右
俯视图反映：前、后 、左、右
左视图反映：上、下 、前、后
上
下
左
右
后
前
上
下
前
后
左
右
从前往后看
从上往下看
从左往右看
人
物
面
下
左
右
前
后
上
V
W
H

## Slide 5
二 平面立体
常见基本体
平面立体
回转体
棱柱
棱锥
圆柱
圆锥
圆球
圆环

## Slide 6
1 棱柱
侧棱面
底面
棱线
底边
特点：棱线相互平行
形成
由多边形沿直线
拉伸而成
L
m
L  m —直棱柱
L m —斜棱柱

## Slide 7
两底面为水平面
前后两侧棱面是正平面
其余四个侧棱面是铅垂面
棱柱的三视图

a

a

a

(b)

b

b
棱柱表面取点与平面上取点的方法相同。
若点所在的平面的投影
可见，点的投影可见；
(2) 若平面的投影积聚成直
线，点的投影也可见。
棱柱表面取点

## Slide 8
2 棱锥
锥顶
特点：棱线相交于锥顶
侧棱面
底面
棱线
底边
形成
由多边形沿直线拉伸
而成。但拉伸过程中
多边形大小均匀变化。
L
m
线性变截面拉伸

## Slide 9
底面ABC是水平面
侧棱面SAC为侧垂面
另两个侧棱面为一般位置平面。
( )
s

s

棱锥的三视图
棱锥面上取点

k

k

k
b
a
b
c
a(c)
b
s


n

n
与平面上取点方法相同。

n
A
B
C
S
a
c

## Slide 10
平面体投影的特点：
各视图之间的关系：1. 三等关系。
2. 方位对应关系。
各表面的投影：1. 积聚成直线。
2. 实形
3. 类似图形。
归纳
平面体上的点和线：
与平面上取点和取线的方法相同。
检查方法：
1. 类似形。
2. 三等关系。
3. 漏线。

## Slide 11
O
O
三 回转体
1 圆柱体
形成
轴线
底面
圆柱面
1. 圆沿与其垂直的直线拉伸形成。
2. 矩形绕其边旋转形成
L
轴线
母线
素线
思考：圆柱面上能做出直线吗？圆柱面上能做圆吗？
结论：拉伸而成的回转面上包含直线；
旋转而成的回转面上包含圆。

## Slide 12
V
W
H
O
O
圆柱体的投影
对V面的外
形轮廓线
对W面的外
形轮廓线
外形轮廓线投
影的对应关系
圆柱面投影
可见性判断

## Slide 13
V
W
H
O
O
圆柱体表面取点
M
m'
m
m"
( )

## Slide 14
2 圆锥体
形成
S
底面
圆锥面
锥顶
轴线
2 直角三角形绕其直角边旋转而成。
L
1 圆沿与其垂直的直
线拉伸形成。拉伸过
程中其直径均匀变化。
过圆锥面上任一点可作一条直线通过锥顶，
亦可在圆锥面上作一个垂直于轴线的圆。

## Slide 15
V
W
H
圆锥体的投影
S
s'
s"
对V面的外
形轮廓线
对W面的外
形轮廓线
外形轮廓线投
影的对应关系
圆锥面投影
可见性判断
s

## Slide 16
V
W
H
s'
s"
s
圆锥体表面取点
S
M
m
m'
( )
m"
如何在回转面内取点？
辅助线如何做？
1. 素线法
2. 纬圆法

## Slide 17
3 圆球体
O
O
轴线
圆球表面无直线！
形成
圆绕其直径旋转而成
球面

## Slide 18
V
W
圆球的投影
a'
b
c"
O
O
外形轮廓线投
影的对应关系
球面投影
可见性判断

## Slide 19
点N在球面的
一水平圆上
n'
n
n"
圆球表面取点
O
O
N
( )

## Slide 20
4 圆环
形成
圆绕与其共面、但
不通过圆心的轴线
旋转而成
轴线
圆环面
过圆环面内任意一点，都能做一个垂直于轴线的圆。

## Slide 21
V
W
H
圆环的投影
赤道圆
喉圆
母线圆圆心轨迹
内环面
外环面

## Slide 22
圆环表面取点
a
(b)
a'
( )
a"
( )
(b')
(b")
分析
过圆环表面任一
点均可作一垂直
于轴线的圆。
做图
点A在内环面的
上半部
点B在外环面的
下半部
注意判断可见性

## Slide 23
四 轴线倾斜的回转体
a’
a1
a
求解思路：
如果处理倾斜问题？
绘图原则：
椭圆均采用近似画法获得，不能作为准确绘图的基准。
换面法
前后方位的基准面
PH
P1
前
前
后
后

## Slide 24
轮廓线与底面椭圆的切点
s’
s
b’
b
例题：求画俯视图
俯视图可见面积
=1/2
1>S>1/2
=1
=1
=1

## Slide 25
回转体投影的特点：
必须画出回转轴的投影（点画线）。
归纳
回转体上的点和线：
基本方法：辅助线法。
注意回转体形成的特点。
轴线倾斜的回转体：
1. 在回转体面上取点。（利用换面法的思想）
2. 可见性判断。（外形轮廓线与底面曲线相切）
10~20
1
1
1
4 1
2. 注意各回转体外形轮廓线的对应关系。

## Slide 26
It adds a precious seeing to the eye.
William Shakespeare