## Slide 1: 第八讲
本讲内容：
组合体
复习：
P.182-197
作业：
P.33：3,4,5,6
P.34：8,10,11,12
P.35：14,15,16,17
P.36：20,21,22,23
下讲内容：
轴测图(P.198-208)

## Slide 2
第10章 组合体
组合体：
由一个或多个基本形体经布尔运算而成的复杂几何形体。

## Slide 3
10.1 组合体的组成方式和表面关系
组合体的构成的原则
1. 两体之间不能以点或线连接。
2. 两形体表面贴合在一起时，
共有部分不再是组合体的表面。

## Slide 4
A
B
A
B
A、B共面
A、B不共面
一 共面
当两个形体接触表面处于共面状态时，表面边界不再是形体的轮廓线，不画。

## Slide 5
不共面
共面
共面
有线！
不要漏虚线！
无线！

## Slide 6
A
B
A
B
平面A与圆柱面B相切
平面A与圆柱面B相交
相切处无线
相交处有线
二 相交和相切

## Slide 8
例1 求作轴承座的投影图。
形体分析
10.2 绘图基本方法
圆筒1
凸台5
支撑板2
底板4
肋3
1
2
3
5
4
1、2、3、4、5 “并”
“差”

## Slide 9
圆筒1
凸台5
支撑板2
底板4
肋3
画基准线。
左右、上下、前后
画图
依次画各立体。
例1 求作轴承座的投影图。
形体分析
底板
圆筒
支撑板
肋
凸台
选主视图。

## Slide 10
基本方法——形体分析法
把复杂形体分解成若干基本体
分析各基本体之间的相互关系
画图步骤
布置视图
画底稿(细实线)
检查
完善线型
总结
确定主视图
布置基准线
逐个完成形体：
先主要结构，后次要结构；
先特征投影，后其他投影；
先外表形状，后内部形状；
先形体，后交线。
三等关系
相互位置
表面连接关系

## Slide 11: 例2：求作导向块的三视图
⒈ 形体分析

## Slide 12: ⒉ 画底稿
p

## Slide 13: ⒊ 检查、加深

## Slide 14
一 看图时需注意的问题
（1) 结合多个投影，确定真实形状
10.3 读图方法
提示：遇到多解情况，只需正确画出一种情况。

## Slide 17
（2) 对照特征投影，形成整体框架
形状特征投影
抓住特征投影是看懂图的关键
位置特征投影

## Slide 18
3
1
2
例3
找特征投影
形状特征可能分散在不同投影图中
用“三等”关系对投影，确定每部分的形状和位置
4
4
3
2
1

## Slide 19
（3) 抓住封闭线框，确定准确形位
三个线框代表三个面的投影
一般情况下，投影图中一个封闭线框代表空间一个面的投影。
—— 平面或回转曲面

## Slide 20
（4) 重视关键交线，区分易混图形。
实线
虚线

## Slide 21
有交线
相交
无线
相切
圆柱
棱柱

## Slide 22
二 看图的基本方法
例4
抓特征，分形体
从特征投影入手，
将形体分解成几部分。
①
③
②
对投影，定形位
用“三等”关系对投影，确定各部分的形状位置。
②
形体分析法
①
③

## Slide 23
综合起来想整体
分析各块间相对位置及表面连接关系，
综合起来想象物体的整体形状。

## Slide 24
例5 压块的读图
1. 取线框
2. 对投影，分平曲
3. 定形位
三等关系
4. 想整体
一般情况下，投影图中一个封闭线框代表空间一个面。
面形分析法
类似形

## Slide 25
投影规律
例6 求第三投影。
—如何分层次
难点
解题思路
假设
Y
N
结论
验证

## Slide 26
A
D
G
B
C
F
E
H
由侧视图判断：
三层结构
结合俯视图，
三层结构为：
A、B、C
各层还可能结构为
D、E……
思考题： 根据组合体的两个视图画出第三视图（习题集P35:13）
自由练习：尽可能多地构造主视图。

## Slide 27
3
2
1
p′
1'(2'5'6')
3'(4')
12'(11'8'7')
10'(9')
1"
2"
5"
6"
10"
9"
3"
4"
12"
11"
8"
7"
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
例7
注意：
还原成基本形体
依次“差”运算
类似图形检查
三等关系检查

## Slide 28
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1256
34
781112
910
1"
2"
3"
4”
5"
6"
7"
8"
9"
10"
11"
12"

## Slide 29
总结
组合体画图和看图的基本方法
形体分析法为主，面形分析法为辅，配合使用。
形体分析法：
抓特征，分形体；
对投影，定形位；
综合起来想整体。
面形分析法：
取封闭线框，对两面投影；
用三等关系，画类似图形；
查虚线轴线，想整体关系。

## Slide 30
A picture is worth a thousand words,
but only if you can decipher it.
Stephen M. Kosslyn